项目名称：西安高新科技职业学院

单体名称：一、二、三号公寓楼

专    业：     建筑   计算书

审  核：

校  对：

设  计：

西安森科建筑工程设计咨询有限公司

2014年6月

概述：本工程为西安高新科技职业学院的一、二、三号公寓楼         依据《居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011对该工程节能设计。

- 建筑物基本参数表：

| 建筑物基本参数 | 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 算 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 标准层建筑面积AF | M2 | 2307.02 |  |
|  | 2 | 总建筑面积AO | M2 | 14016.83 |  |
|  | 3 | 建筑体积VO | M3 | 46016.16 | 2185.2X20.85+56.38X3+84x3.4 |
|  | 4 | 换气体积V | M3 | 27609.7 | 46016.16x0.60 |
|  | 5 | 建筑表面积FV | M2 | 11662.28 | 11662.28 |
|  | 6 | 建筑体型系数S |  | 0.25 | 11662.28/46016.16 |
|  | 7 | 窗 墙 比 | 东 向 | ％ | 0.093 | 157.39/1693.72 |
|  |  |  | 西 向 | ％ | 0.138 | 233.09/1693.72 |
|  |  |  | 南 向 | ％ | 0.28 | 832.23/2983.55 |
|  |  |  | 北 向 | ％ | 0.28 | 832.23/2983.55 |

- 围护结构面积计算表

| 序号 | 围护结构名称 | 朝 向 | 算 式 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外表面积 | 屋顶 |  | 2307.02 |
|  |  | 东向 | 56.44x20.85+0.7x8x4x20.85+7.34x2x3.4 | 1693.72 |
|  |  | 西向 | 56.44x20.85+0.7x8x4x20.85+7.34x2x3.4 | 1693.72 |
|  |  | 南向 | 65.38x2x20.85+9.88x20.85+3.84x3.4x2+7.38x3.4 | 2983.55 |
|  |  | 北向 | 65.38x2x20.85+9.88x20.85+3.84x3.4x2+7.38x3.4 | 2983.55 |
| 2 | 外窗 | 东向 | 2.16x1.9x5x2+2.1x2.16x2+4x1.9x6+0.8x1.9x24+3x0.7x12 | 157.39 |
|  |  | 西向 | 2.16x1.9x5x2+2.1x2.16x2+4x1.9x6+0.8x1.9x24+3x0.7x12+1.66x4x6x1.9 | 233.09 |
|  |  | 南向 | 1.9x1.9x6x33+0.5x0.5x2x6x32+1.5x1.3x11 | 832.23 |
|  |  | 北向 | 1.9x1.9x6x33+0.5x0.5x2x6x32+1.5x1.3x11 | 832.23 |

- 围护结构基本构造

外表面换热系数：R=1/aw=1/23.26=0.043

内表面换热系数：R=1/aN=1/8.72=0.115

- 屋面

1.1：混凝土上人屋面

第1层：8厚铺地砖                     R=0.008/0.93=0.009

第2层：25厚水泥砂浆找平层            R=0.025/0.93=0.027

第3层：1.2厚V衣 TPO自沾防水卷材       R=0.0012/0.17=0.007

第4层：1.2厚V衣 TPO自沾防水卷材       R=0.0012/0.17=0.007

第5层：25厚水泥砂浆找平层            R=0.025/0.93=0.027

第6层：65厚XPS挤塑聚苯保温板       R=0.065/(0.030×1.1)=1.97

第7层：30厚水泥焦渣找坡层            R=0.030/0.93=0.032

第8层：120厚钢筋混凝土板             R=0.12/1.74=0.069

第9层：顶板抹灰                       R=0.015/0.87=0.017

K=1/(0.043+0.009+0.027+0.007+0.007+0.027+1.970+0.032+0.069+0.017  +0.115)=1/2.323=0.43<0.45 W/(㎡.K)    满足节能限值要求

1.2：混凝土不上人屋面

第1层：自带保护层

第2层：1.2厚V衣 TPO自沾防水卷材       R=0.0012/0.17=0.007

第3层：1.2厚V衣 TPO自沾防水卷材      R=0.0012/0.17=0.007

第4层：25厚水泥砂浆找平层            R=0.025/0.93=0.027

第5层：65厚XPS挤塑聚苯保温板       R=0.065/(0.030×1.1)=1.97

第6层：30厚水泥焦渣找坡层            R=0.030/0.93=0.032

第7层：120厚钢筋混凝土板             R=0.12/1.74=0.069

第8层：顶板抹灰                       R=0.015/0.87=0.017

K=1/(0.043+0.007+0.007+0.027+1.97+0.032+0.069+0.017+0.115)

=1/2.287=0.44<0.45 W/(㎡.K)    满足节能限值要求

2，外墙类型（按最不利情况计算）：

1.    外墙类型(按最不利情况计算)：

因为飘窗面积小于外窗总面积的30%，所以此处外墙修正系数取1.1

外墙每两层设置300宽膨胀玻化微珠防火隔离带。

（1）240厚空心砖外墙+EPS保温板

第1层：  4厚聚合物水泥砂浆：                R=0.004/0.93=0.004

第2层：  60厚EPS挤塑聚苯保温板:            R=0.06/(0.041×1.1)=1.33

第3层：  3厚聚合物水泥砂浆：                R=0.003/0.93=0.003

第4层：  20厚外墙抹灰：                     R=0.02/0.87=0.023

第5层：  240空心砖墙：                      R=0.24/0.58=0.414

第6层：  20厚内墙抹灰：                     R=0.02/0.87=0.023

K=1/(0.043+0.023+0.004+1.33+0.003+0.023+0.414)=1/1.84

=0.54W/(㎡.K) <0.6 W/(㎡.K)    满足节能限值要求

3．外窗：（以下窗户传热系数数据均取自《居住建筑节能标准》DBJ61-65-2011）

窗墙比：东向：0.093   西向：0.138  南向：0.28北向：0.28

北向：采用塑钢型材，空气间层6厚，

传热系数：K=2.8W/(㎡.K) ≤2.8W/(㎡.K)

南向：采用塑钢型材，空气间层6厚，

传热系数：K=2.8 W/(㎡.K) ≤2.8W/(㎡.K)

东、西向：采用塑钢型材，中空玻璃窗，空气间层6厚

传热系数：K=2.8W/(㎡.K) ≤3.1W/(㎡.K)

4．非采暖房间与采暖房间隔墙

第1层：4厚抗裂砂浆                    R=0.004/0.93=0.004

第2层：25厚玻化微珠保温砂浆           R=0.025/(0.07x1.2)=0.297

第3层：3厚聚合物水泥砂浆              R=0.003/0.93=0.003

第4层：240厚空心砖墙：                R=0.24/0.58=0.414

第5层：20厚水泥砂浆找平层：           R=0.02/0.87=0.023

Kp=1/(0.115+0.004+0.297+0.003+0.414+0.023+0.115)

=1/0.97=1.03<1.50       满足节能限值要求

5．地面传热系数

30厚EPS保温板

R=0.03/（0.041x1.1）=0.665

K=0.665>0.56/(㎡.K)    满足节能限值要求

6.  非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板类型及传热系数：

第一层：  20厚水泥砂浆             R1=0.02/0.93=0.022

第二层：  120厚钢筋混凝土板        R2=0.12/1.74 =0.057

第三层：  70厚岩棉保温板           R3=0.07/（0.041x1.2）=1.423

第四层：  20厚水泥砂浆             R4=0.02/0.93=0.022

传热系数K=1/(Ri+∑R+Re)

=1/(0.08＋0.022+0.057+1.423＋0.022+0.11)=0.58＜0.65

7．变形缝：

变形缝处内贴25厚颗EPS粒浆料

R=0.025/（0.041x1.1）=0.55

8．户门：

外门为保温门

传热系数：K=1.76 W/(㎡.K) <2.0 W /(㎡.K)满足节能限值要求