招标文件

招标编号：西安高新科技职业学院ZB2022【004】号

项目名称：西安高新科技职业学院云桌面设备采购项目

西安高新科技职业学院

2022年4月21日

目   录

第一部分  招标公告--------------------------------1

第二部分  投标单位须知----------------------------3

第三部分  招标要求及技术参数----------------------8

第四部分  评标、中标---------------------------- 16

第五部分  附件---------------------------------- 17

第一部分　招标公告

西安高新科技职业学院云桌面设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的单位参加投标。 一、采购项目名称：西安高新科技职业学院云桌面设备采购项目 二、采购项目编号：西安高新科技职业学院ZB2022【004】号 三、采购单位名称：西安高新科技职业学院 地址：西安市西咸新区泾河新城 四、采购内容：云桌面设备（具体内容详见招标文件第三部分） 五、投标单位资质要求： （一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （二）投标人要具有独立法人资格、三证合一的营业执照； （三）投标人在近三年内没有违法行为，在以往采购活动中没有违规和违约行为； （四）近两年须有2份以上类似项目业绩； 六、报名需提供的资料： 1、法定代表人授权委托书（加盖公章）及被授权人身份证（法定代表人直投标只须提交其身份证原件）； 2、三证合一的营业执照副本原件和1份复印件（复印件须加盖公章）； 3、报名单位承担同类项目（近2年以来）合同一份（以合同签订日期为准）； 4、单位的其他相关证明资质材料。 备注：本项目不接受联合体投标，供应商购买磋商文件时请自带U盘拷取磋商文件电子文档。 七、开标当日资格预审必须提供的文件： （一）法定代表人授权委托书（加盖公章）； （二）营业执照副本原件和1份复印件（原件验后归还，复印件须加盖公章）； （三）针对本项目产品授权书原件和1份复印件； （四）报名单位承担近2年以来同类项目业绩并附合同2份。 八、投标保证金： 人民币壹万元整（￥：10,000.00元），以现金方式向招标人提交，必须在开标前一个工作日缴纳；未中标单位的投标保证金在公布中标结果五个工作日内无息退还。撕标，悔标，经查实有行贿舞弊、串通抬价，以致损坏他人利益的将不退还投标保证金。中标人的投标保证金将在中标后转为履约保证金或质量保证金，待合同履约完毕后无息退还。 十、响应文件递交截止时间及招标时间和地点： 1、响应文件递交截止时间：2022年4月27日下午15：00前 2、开标时间：2022年 4月29日下午15：00整(开标时间如有变动另行通知） 投标人将投标文件送达开标现场，逾期未送达的按弃权处理。 3、招标地点：西安高新科技职业学院泾河校区 注：正式参与开标会议的登记截至时间为开标会议开始前30分钟。各投标单位自行携带密封的投标文件进入招标会场，按述标顺序进行述标。 逾期未正式登记参与开标会议的投标单位,按自动放弃投标处理。 招 标 人：西安高新科技职业学院 地 址：西安市西咸新区泾河新城先锋大街东七路 联 系 人： 朱萌（收标书），余澎、何少原（技术答疑） 电 话：朱萌（18191079221），余澎（15094001102） 何少原（13772085920） 日 期2022年4月21日

# 第二部分  投标单位须知

一、招标方式

竞争性磋商

二、投标单位

合格投标单位 （1）具有独立承担民事责任的能力 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （4）有依法缴纳税收的良好记录 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其它条件

三、投标文件的组成

1、资格、资质证明文件 （1）法定代表人授权书代表人签署的投标函（格式见附件一）； （2）法定代表人授权书及被授权人身份证（提供原件进行校验）（格式见附件二）； （3）生产厂家设备授权书； （4）近两年的业绩情况； (5）企业法人营业执照副本（原件）、组织机构代码证副本（原件））、税务登记证副本（原件）和复印件并加盖投标企业公章；（投标时须提供原件进行校验）； 备注：三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照副本（原件）； （6）提供采购单位出具的保证金缴纳凭证（原件）； 以上（1）-（5）项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；开标当天，请携带上述必备资质证明文件进行资格审查，过时不接受任何补充资质。法定代表人授权书需装订在正本中。备注：以上需提供原件的资质不接受扫描件。 (7)投标人认为需要加以说明的其他材料。 (8)本项目不接收联合体投标。 2、技术文件 （1）投标单位的投标方案及设备参数； （2）投标单位认为需要说明的其他内容； 3、商务文件 （1）质保期及售后服务承诺（将作为合同的组成部分）； （2）参加此项采购活动前两年内，在经营活动中没有违法记录，且近两年有类似项目 业绩。 （3）投标单位应优先选投中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标示物。 （4）投标单位认为需要加以说明的其他内容。

四、投标报价要求

1、投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据； 2、“报价清单表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确； 3、如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 4、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准； 5、报价币种为人民币 元； 6、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含； 7、凡因投标单位对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清 造成的后果和风险均由投标单位自负； 8、最低报价不是中标的唯一依据(不承诺最低价中标)； 9、报价清单表中总价为一次性报价且包含税费、运费、安装费等一切费用，除此报价外，招标人不再支付其它费用。 10、投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在现场书面澄清。

五、投标文件的签署及份数

投标文件由商务部分和技术部分二部分组成 商务标主要包括以下内容： 1．投标函 2.法定代表人身份证明书和授权委托书及委托人身份证明 3．生产厂家设备授权书 4．近2年主要项目经营业绩一览表 5.开标一览表（单独密封一式3份） 6.承诺书及投标保证金收据复印件 7.投标清单报价表 8. 投标人必须出具由生产厂家承诺保修年份及售后服务的相关资料原件。 技术标指的是本次项目的技术要求等，主要包括以下内容： 1．设备的规格型号、技术参数、配置及选件（备件及易损件）、技术文件要求等。 2．投标单位完成项目的组织机构、实施计划； 3．确保设备安全运行的环境条件； 4．新技术、新产品、新工艺、新设备应用。 投标文件使用A4幅面的纸张打印，须注明“正本”、“副本字样（正本一份，副本二份），正本与副本如有差别，以正本为准。

六、投标语言及计量单位

1、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。对于专业术语如使用其它专业计量单位更能清楚说明设备性能，则可以使用其它单位，但应以中文注释。 2、为方便开标、唱标，请投标人另外准备三份“开标一览表”单独密封在一个信封内，与投标文件同时提交。在信封正面加盖投标单位公章并在封面上注明“开标一览表”、项目名称、投标人名称、地址、电话。

七、投标文件的递交

1、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。 2、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 3、无论是否中标，投标人提交的投标文件不予退还。

八、投标费用

无论中标结果如何，投标人自行承担所有参加投标的相关费用。

九、踏勘现场

1、乙方自行前往项目现场进行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的 资料。

十、供货期

自合同签定后不超过30个日历日。

十一、验收

乙方在安装完成后先自行验收，自行验收合格后向甲方出具书面验收申请，并移交设备相关资料。甲方在收到乙方书面验收申请之日起，两周内校方相关单位组织验收。

十二、付款方式

甲方收到乙方验收申请在安装完成并验收合格后，乙方若能遵守合同条款，且设备能正常使用，并在双方验收合格后30个工作日之内支付97%货款。(提供全额含税普票)

十三、无效投标书

有下列情况之一的，其投标文件无效：未按规定递交投标保证金的；投标文件未按规定密封的；投标文件的密封袋无投标人公章、法定代表人或投标人委托代理人印鉴的；投标文件未按规定格式填写，实质性内容不全；法人委托代表人参加投标无法人授权委托书的；未按要求提供资质证明的；不响应招标文件中其他实质性要求的按照废标处理 （包括虚假应标参数或资质作假）。

十四、重新招标和不再招标 有下列情形之一的,甲方将重新招标: (1)投标截止时间止,乙方少于3家的； (2)经评标委员会评审后否决所有投标的。 重新招标后乙方仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的设备建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十五、讲标

各投标人确定一名代表，就所投产品、产品生产企业简介、产品性能、价格优势、售后服务等其他优惠条款根据评审需要，进行现场述标，时间不得超过10分钟。

十六、本标书未作明示但有国家相关法律法规规定的，以涉及到的相关相关法律法规规定为处理依据。

十七、本标书解释权归所有西安高新科技职业学院。

第三部分  招标要求及技术参数

云桌面设备采购项目，技术要求如下：

一类：【VOI】

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOI管理服务器 | H3C UIS-Cell 3030 G3 | 1、国产品牌标准机架式企业级服务器，非OEM或贴牌产品; 2、CPU：CPU配置≥2颗 Intel 处理器，单颗CPU不低于8核心，主频不低于2.1GHz。 3、内存：内存插槽数≥24个，配置≥64GB 的DDR4内存； 4、硬盘：可插拔硬盘槽位≥12个，配置≥960GB NVMe固态硬盘，≥4TB机械硬盘； 5、网络：配置≥4个千兆以太网口，≥2端口万兆光接口（配光模块） 6、电源：配置≥2块550w冗余电源，支持电源热插拔，需满足满配运行状态需求； 7、其他：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块）可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 8、为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 云桌面管理软件 | H3C workspace | 基本要求：要求云桌面、云终端系统不得为OEM或贴牌产品，具备完全知识产权，提供软件著作权证书； 集成管理：支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询，并提供产品功能截图； 多架构：同一个管理平台下支持创建VDI和VOI不同类型桌面镜像文件，根据桌面镜像部署对应的虚拟机。并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利； 云盘：系统自带云盘服务，无需增加网盘服务器及软件或系统授权，实现用户数据在不同桌面或者PC电脑上数据漫游及共享，并提供产品功能截图； 资源告警：当主机、虚拟机、集群的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率或主机、虚拟机的磁盘吞吐量、网络吞吐量等达到预设值的阈值时，触发相应告警。将指定的告警信息以邮件方式发送给指定接收邮箱，或者以短信方式发送给指定短信接收电话。提供完整的功能界面截图,保留中标后测试的权利； 资源池管理：对VDI虚拟机资源和VOI客户端资源进行池化管理，基于桌面池进行虚拟桌面的统一管理、集中控制。VDI桌面池根据分配方式不同分为静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池。支持通过桌面池批量部署虚拟机及为用户或终端授权。并提供产品功能截图； 一键检测：支持一键检测功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 AD域：云桌面管理平台支持与AD域无缝对接和联动，无需跳转至AD域控服务器上，可直接在云桌面管理平台中执行域用户的添加、删除、修改等操作。需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利。 用户体验：支持用户通过瘦终端、胖终端和利旧PC等设备一次登录，访问虚拟机，不需要输入Windows用户名和密码。当虚拟机关机时能够联动对终端（瘦终端或利旧PC）关机，提供和PC相同的开关机使用体验，需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利。 终端黑名单：支持设置终端黑名单，不允许用户通过非法终端接入到虚拟桌面，并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 密码策略：支持设置管理员及普通用户密码策略，首次登录强制修改密码，密码有效期，密码长度，复杂度及密码到期提醒等安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利 。 外设管理：支持支持通过管理平台集中、批量控制外接设备，包括外设黑白名单的管理，提供常用的外设控制类型，包括但不限于USB存储、打印机、扫描仪、打印机。管理员还可以自定义外设禁用和启用策略，并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 本次配置授权不少于120点云桌面使用授权。 为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 3 | VOI终端 | H3C C5320V | 1.采用X86架构高性能Intel四核处理器，主频≥3.6GHz，支持Windows及Linux操作系统； 2.为了保证终端提供充足的性能，内存至少需要采用DDR4的规格，且内存≥8G，存储规格≥256G SSD； 3.至少提供1个千兆自适应电口网卡； 4.支持≥8个USB标准接口，且USB3.0不少于4个； 5.提供≥1个HDMI显示接口，VGA接口不少于一个； 6.自动升级：终端升级可配置，开启自动升级后，终端自动从管理平台下载最新的客户端版本并升级安装，记录并展示相应的升级记录。要求提供产品功能截图； 7.自动发现：支持新终端联网后自动发现管理平台，不需要手动配置管理服务器IP地址，身份验证后即可登录云桌面；要求提供产品功能截图。 8.为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 套 | 120 |
| 4 | 云桌面安全态势感知管控平台 | H3C MSR3600-28-X1（态势感知增强版） | 架构要求:一体机产品形态，千兆流量GE端口≥27个，千兆流量SFP端口≥2个，扩展槽位≥4个； 综合态势：支持全网安全风险监控展示，包括但不限于安全度打分，资产和用户安全状态分布统计，攻击阶段分布统计，安全事件统计，TOP5风险资产，TOP5风险用户，综合报表统计； 页面版块自定义：支持自定义展示图表设置，根据用户需求选择可展示内容，包括可选资产安全信息、用户安全信息、安全事件信息、端口分布信息和综合报告展示模块设置（提供产品功能截图） 多租户能力：具备多租户能力，特别是在云化场景中，能够按照租户维度提供态势感知分析结果；支持同IP不同租户分开呈现，规避云化场景中地址重叠问题。（提供产品功能截图）； 分区态势呈现：根据用户的关注重点，勾选指定租户/区域/子分区，系统只呈现选定区域的所有安全事件信息，包含综合态势、威胁处置、流量分析、行为分析、场景化分析、日志分析、报表、态势大屏等，从而实现分租户、分区域的态势呈现.（提供产品功能截图） 风险处置建议：支必须提供对应安全事件的建议处置方式，提供具体排查工具，具体升级补丁，防护策略等建议内容;支持自定义处置建议编辑，后续出现同样安全事件时，可自动显示编辑后的处置建议，帮助用户完善闭环处理；并支持修改记录留存，支持默认处置建议一键还原（提供产品功能截图） 脆弱性验证：支持对漏洞风险、配置风险、弱口令等处置结果进行脆弱性风险验证，验证方式包含联动漏洞扫描自动化验证，也支持人工核验方式。支持呈现安全事件的验证状态，包含待验证、已修复、未修复。（提供产品功能截图） 内网流量态势：支持内网流量态势分析，帮助用户了解内网使用状况，以便实现更精细化的管理。支持展示内网资产访问互联网流量大小、上行速率、下行速率、被访问资产分布、应用分类流量排行、资产访问用户趋势、国内互联网访问用户数、国外互联网访问用户数、访问流量用户分布、访问目的区域排行；支持已地图形式展示互联网用户访问内网系统热力图（提供产品功能截图） 互联网行为态势：支持互联网访问行为态势分析，呈现用户互联网行为情况，包括被应用类型TOP统计、访问目的IP排行、用户实时访问记录趋势、审计类别分布、活跃区域TOP统计等，掌握不同类型互联网流量的分布占比，为优化网络提供数据支撑（提供产品功能截图） 专家推理分析：为了降低失陷用户/资产误报率，平台内置专家推理AI引擎，进行安全事件二次分析，在判定失陷时实现证据可视化，平台支持展示失陷状态判定记录、失陷标签和遭受攻击路径，攻击路径支持查看安全事件详情；并以不同颜色线条连接示意已失陷、高可疑、低可疑等事件动作（提供产品功能截图） 报表模板：支持不少于八大类的报表模板，包含综合安全风险报告、安全监测分析报告、安全事件报告、脆弱性统计分析报告、威胁统计分析报告、流量分析报告、恶意域名事件报告、终端统计分析报告（提供产品功能截图） 异常流量分析：支持展示通过网络原始流量分析异常流量事件数量，包括异常流量事件总数、高危事件总数、中危事件总数、低危事件总数，支持展示异常流量事件趋势； APP运维管理：支持IOS、Android系统的移动端APP运维管理，能够实现整网安全态势、系统运行状态、关键资产运行状态查看和管理； 第三方应用平台管理：支持通过单点登录的方式通过IP地址、端口号和URL链接来进行第三方平台的对接，操作界面可直接配置。 为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 5 | 业务管理交换机 | H3C S5130S-28S-EI | 品牌要求：国产知名品牌； 性能指标：交换容量≥335Gbps；转发性能≥105Mpps； 接口要求：千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个； ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； CPU保护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 云平台管理:设备支持云平台管理,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； 链路聚合:支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 镜像功能:支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 ； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL ，支持基于端口和VLAN的 ACL ； 管理要求：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管。 资质要求：提供入网证及检测报告； | 台 | 2 |
| 6 | 48口接入交换机 | H3C S5130S-52S-EI | 品牌要求：国产知名品牌； 性能指标：交换容量≥335Gbps；转发性能≥140Mpps； 接口要求：千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个； ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； CPU保护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 云平台管理:设备支持云平台管理,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； 链路聚合:支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 镜像功能:支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 ； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL ，支持基于端口和VLAN的 ACL ； 管理要求：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管。 资质要求：提供入网证及检测报告； | 台 | 3 |

二类：【VDI】

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机 | H3C UIS-Cell 3030 G3 | 1、国产品牌标准机架式企业级服务器，非OEM或贴牌产品; 2、CPU：CPU配置≥2颗 Intel 处理器，单颗CPU不低于16核心，主频不低于2.9GHz。 3、内存：内存插槽数≥24个，配置≥256GB 的DDR4内存； 4、硬盘：可插拔硬盘槽位≥12个，配置≥2*1.92TB NVMe固态硬盘，≥4*12TB机械硬盘，≥2*600GB机械硬盘； 5、网络：配置≥4个千兆以太网口，≥4万兆光接口； 6、RAID卡：≥1个12Gb 2端口SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/；≥1GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块，且后备保护时间不受限制； 7、电源：配置≥2块800w冗余电源，支持电源热插拔，需满足满配运行状态需求； 8、其他：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块）可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 9、为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投云主机、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 台 | 3 |
| 2 | 云桌面管理软件 | H3C Workspace | 基本要求：要求云桌面、云终端系统不得为OEM或贴牌产品，具备完全知识产权，提供软件著作权证书； 集成管理：支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询，并提供产品功能截图； 多架构：同一个管理平台下支持创建VDI和IDV不同类型桌面镜像文件，根据桌面镜像部署对应的虚拟机。并提供产品功能截图； 云盘：系统自带云盘服务，无需增加网盘服务器及软件或系统授权，实现用户数据在不同桌面或者PC电脑上数据漫游及共享，并提供产品功能截图； 虚拟机回收站：支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置虚拟机回收保存期，需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利； 资源池管理：对VDI虚拟机资源和IDV客户端资源进行池化管理，基于桌面池进行虚拟桌面的统一管理、集中控制。VDI桌面池根据分配方式不同分为静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池。IDV客户端可以授权给单用户、多用户、匿名用户。支持通过桌面池批量部署虚拟机及为用户或终端授权。并提供产品功能截图； 一键检测：支持一键检测功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 软件分发：为了便于软件的日常更新和维护，要求云桌面管理平台支持批量对桌面池中的虚拟机进行软件分发操作，将需要安装的软件直接下发到用户使用的虚拟机中，而不必在每个虚拟机上进行手动软件安装。软件分发过程不影响用户存放在C盘或者其他磁盘的个人数据，也不影响用户自行安装软件的正常使用，提供完整的功能界面截图,保留中标后测试的权利。 自主开户：支持虚拟机自助申请开户功能，在自助申请平台上，管理员可根据不同场景的要求定制不同的虚拟桌面标准套餐。普通用户可通过自助平台直接申请标准套餐的云桌面，也可根据需要自行选择云桌面的CPU个数、内存大小以及磁盘容量。申请电子流审批通过后，虚拟桌面授权自动建立，提供完整的功能界面截图。 终端黑名单：支持设置终端黑名单，不允许用户通过非法终端接入到虚拟桌面，并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 文件分发：支持文件分发功能，方便管理员发送文件给单个桌面或者多个桌面。该功能不依赖于第三方软件实现，无需额外付费即可使用，需提供完整界面的截图。 外设管理：支持支持通过管理平台集中、批量控制外接设备，包括外设黑白名单的管理，提供常用的外设控制类型，包括但不限于USB存储、打印机、扫描仪、打印机。管理员还可以自定义外设禁用和启用策略，并提供产品功能截图，保留中标后测试的权利。 自助安全：支持桌面用户自助安全重启或强制重启虚拟桌面，在故障时用户可自助通过重启恢复，减少管理员维护工作量，需提供界面截图，保留中标后测试的权利。 快照备份：用户可以在桌面连接客户端界面上自助执行快照备份，虚拟桌面异常（比如：中毒、连续多次蓝屏）时，可以通过快照自助回退到正常状态，需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利。 双虚拟桌面：支持通过双网口终端接入两个虚拟桌面，可以通过终端上的云桌面客户端自主选择登录两个不同网段的虚拟桌面，切换的过程不影响虚拟桌面当前的使用状态，桌面数据不会丢失。需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利。 桌面水印：支持通过授权策略模板添加桌面水印的功能，可以自定义水印内容以及颜色，字体大小，旋转角度等内容，设置后用户使用云桌面时水印置顶显示，提供完整的功能界面截图,保留中标后测试的权利。 本次配置授权不少于120点云桌面使用授权。 为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投云主机、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 3 | 云终端 | H3C C113L+ | 1.1.采用ARM架构Cortex-A17四核处理器，主频≥1.8Ghz，支持Android操作系统； 2.使用DDR3L内存≥2G，存储≥8G； 3.至少提供1个千兆自适应电口网卡； 4.支持≥6个USB标准接口，1个耳机口，1个麦克风口，自带壁挂架； 5.提供≥1个VGA显示接口，以及提供≥1个HDMI显示接口，最大分辨率支持1920x1200@60Hz； 6.自动升级：终端升级可配置，开启自动升级后，终端自动从管理平台下载最新的客户端版本并升级安装，记录并展示相应的升级记录。要求提供产品功能截图； 7.自动发现：支持新终端联网后自动发现管理平台，不需要手动配置管理服务器IP地址，身份验证后即可登录云桌面；要求提供产品功能截图。 8.网络质量：瘦终端或PC连接进入桌面后，浮动条可以显示网络质量：帧率、码率、网速。检测终端与管理平台间的网络连通性。要求提供产品功能截图。 8.为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投云主机、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 台 | 120 |
| 4 | 云桌面安全态势感知管控平台 | H3C MSR3600-28-X1（态势感知增强版） | 架构要求:一体机产品形态，千兆流量GE端口≥27个，千兆流量SFP端口≥2个，扩展槽位≥4个； 综合态势：支持全网安全风险监控展示，包括但不限于安全度打分，资产和用户安全状态分布统计，攻击阶段分布统计，安全事件统计，TOP5风险资产，TOP5风险用户，综合报表统计； 页面版块自定义：支持自定义展示图表设置，根据用户需求选择可展示内容，包括可选资产安全信息、用户安全信息、安全事件信息、端口分布信息和综合报告展示模块设置（提供产品功能截图） 多租户能力：具备多租户能力，特别是在云化场景中，能够按照租户维度提供态势感知分析结果；支持同IP不同租户分开呈现，规避云化场景中地址重叠问题。（提供产品功能截图）； 分区态势呈现：根据用户的关注重点，勾选指定租户/区域/子分区，系统只呈现选定区域的所有安全事件信息，包含综合态势、威胁处置、流量分析、行为分析、场景化分析、日志分析、报表、态势大屏等，从而实现分租户、分区域的态势呈现.（提供产品功能截图） 风险处置建议：支必须提供对应安全事件的建议处置方式，提供具体排查工具，具体升级补丁，防护策略等建议内容;支持自定义处置建议编辑，后续出现同样安全事件时，可自动显示编辑后的处置建议，帮助用户完善闭环处理；并支持修改记录留存，支持默认处置建议一键还原（提供产品功能截图） 脆弱性验证：支持对漏洞风险、配置风险、弱口令等处置结果进行脆弱性风险验证，验证方式包含联动漏洞扫描自动化验证，也支持人工核验方式。支持呈现安全事件的验证状态，包含待验证、已修复、未修复。（提供产品功能截图） 内网流量态势：支持内网流量态势分析，帮助用户了解内网使用状况，以便实现更精细化的管理。支持展示内网资产访问互联网流量大小、上行速率、下行速率、被访问资产分布、应用分类流量排行、资产访问用户趋势、国内互联网访问用户数、国外互联网访问用户数、访问流量用户分布、访问目的区域排行；支持已地图形式展示互联网用户访问内网系统热力图（提供产品功能截图） 互联网行为态势：支持互联网访问行为态势分析，呈现用户互联网行为情况，包括被应用类型TOP统计、访问目的IP排行、用户实时访问记录趋势、审计类别分布、活跃区域TOP统计等，掌握不同类型互联网流量的分布占比，为优化网络提供数据支撑（提供产品功能截图） 专家推理分析：为了降低失陷用户/资产误报率，平台内置专家推理AI引擎，进行安全事件二次分析，在判定失陷时实现证据可视化，平台支持展示失陷状态判定记录、失陷标签和遭受攻击路径，攻击路径支持查看安全事件详情；并以不同颜色线条连接示意已失陷、高可疑、低可疑等事件动作（提供产品功能截图） 报表模板：支持不少于八大类的报表模板，包含综合安全风险报告、安全监测分析报告、安全事件报告、脆弱性统计分析报告、威胁统计分析报告、流量分析报告、恶意域名事件报告、终端统计分析报告（提供产品功能截图） 异常流量分析：支持展示通过网络原始流量分析异常流量事件数量，包括异常流量事件总数、高危事件总数、中危事件总数、低危事件总数，支持展示异常流量事件趋势； APP运维管理：支持IOS、Android系统的移动端APP运维管理，能够实现整网安全态势、系统运行状态、关键资产运行状态查看和管理； 第三方应用平台管理：支持通过单点登录的方式通过IP地址、端口号和URL链接来进行第三方平台的对接，操作界面可直接配置。 为保证云桌面系统的兼容性，便于管理维护，要求所投云主机、云终端、云桌面管理软件、云桌面安全态势感知管控平台、交换机、显示器为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 5 | 存储网交换机 | H3C S6520X-30QC-EI | 1.交换容量：≥23Tbps，转发性能：≥1200Mpps； 2.接口及扩展要求：万兆SFP+光口≥24个，40G QSFP+光端口≥2个，扩展插槽≥2； 3.支持安全插卡，提供官网截图证明； 4.支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 5.支持零配置上线、ERPS协议、Sflow协议、CPU防护协议、万兆电口等技术； 6.网管功能一体化：内置智能管理功能，可提供智能管理、智能运维、可视化和智能业务等网管功能，提供官网截图证明； 7.为满足节能环保要求，要求产品支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源、智能风扇调速等。 8.资质要求：提供入网证及检测报告； | 台 | 2 |
| 6 | 业务管理交换机 | H3C S5130S-28S-EI | 品牌要求：国产知名品牌； 性能指标：交换容量≥335Gbps；转发性能≥105Mpps； 接口要求：千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个； ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； CPU保护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 云平台管理:设备支持云平台管理,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； 链路聚合:支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 镜像功能:支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 ； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL ，支持基于端口和VLAN的 ACL ； 管理要求：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管。 资质要求：提供入网证及检测报告； | 台 | 2 |
| 7 | 接入交换机 | H3C S5130S-52S-EI | 品牌要求：国产知名品牌； 性能指标：交换容量≥335Gbps；转发性能≥140Mpps； 接口要求：千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个； ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； CPU保护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 云平台管理:设备支持云平台管理,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告； 链路聚合:支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 镜像功能:支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 ； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL ，支持基于端口和VLAN的 ACL ； 管理要求：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管。 资质要求：提供入网证及检测报告； | 台 | 3 |

第四部分  评标、中标

一、评标原则

“公平、公正、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。（若发现投标人以虚假参数应标我方将追究所投产品供应商和厂商的法律相关法律责任，不退还投标公司的投标保证金；且将产品供应商和所投厂商录入企业征信黑名单中；本次招标不承诺最低价中标敬请须知。）

二、评标方法

评审指标分值构成 （总计100分） 注：价格偏离百分点 ＝（投标报价÷基准价－1）×100% 序号 评标因素及权重 分值 评标要素 说明 1 价格 （30％） 30分 投标平均价=满足招标文件要求的投标人报价之和/投标人数量。 投标基准价=投标平均价×98%。等于该基准价为满分30分，向上偏离该基准价每一个百分点扣2分，向下偏离该基准价每一个百分点扣1分。依次类推。 说明：评标小组有权判定明显低于成本的投标为无效投标，经评标小组判定的无效投标该项得“0”分。 若投标单位达到7家及以上，评标小组亦可取掉一个最高报价，取掉一个最低报价，然后算评标平均价。 2 技术参数（45％） 45分 技术参数(非★参数）及配置要求完全满足磋商文件及用户使用要求得12-20分，基本符合磋商文件及用户使用要求得6-12分，部分符合磋商文件及用户使用要求得0-6分，有多条指标出现负偏差，且项目方案不完整的不计分。完全符合、响应招标文件要求，提供完整证明材料得20分。其中带“★”指标为重要指标，如果某条参数未提供对应产品生产厂家提供盖公章的照片/截图/资质证明等文件，视为不满足项。一项不满足扣1分，扣完为止。（0-30分） 说明：供应商应提供生产厂家出具的原厂盖章相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）予以佐证，供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 3 实施方案（5％） 5分 是否有完善的供货及实施方案，能保质保量按期供货；附有设备调试措施，连接图、网络拓扑、数据流向等，确保设备的整体性能，相关措施及方案完全满足磋商文件及用户使用要求得3-5分，基本符合磋商文件及用户使用要求得1-3分，部分符合磋商文件及用户使用要求得0-1分。 提供详细的实施方案 4 售后服务能力以及所投的产品资质（7％） 7分 具有完备的售后服务体系，先进、科学的售后服务系统；售后服务承诺充分满足用户要求且提供优质服务，含为使用单位培训操作维护人员，并在响应文件中列出合理有效培训的内容及方式以及相关承诺,进行综合评定,优得5-3分，一般得3-1分，差得1-0分，未提供者不得分。所投厂商应提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、提供相应产品技术证明文件（包括但不限于《WEB应用防火墙认证证书》、《IT产品信息安全认证证书》等技术证明文件）每提供一种得1分。满分得2分。（0-2分） 说明：1.提供详细售后服务方案； 2.针对本地化售后服务能力，供应商可以提供主要产品在本地分公司、备件库或分支机构的证明材料及售后服务团队等相关证明材料予以佐证，充分展示售后服务能力 5 业绩(2 ％) 2分 提供2015年1月1日至今，供应商的同类业绩，每份得1分，最高得2分 需提供合同复印件加盖公章（原件备用检查） 6 响应文件规范性、完整性（10％） 10分 响应文件制作规范，没有偏差的得满分，有一项负偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 响应文件制作规范，没有偏差的得满分，有一项负偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 7 售后培训（1%） 1分 培训措施：具有可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用计1分。 包括：产品培训以及厂家的原厂服务。

三、中标通知书

评标结束并确定中标结果后，在投标有效期内，招标人将依据评标委员会确定中标结果向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

第五部分    附  件

附件一 投 标 函 西安高新科技职业学院： 经研究，我方决定参加 的项目，并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。 1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格设备和全面技术、售后服务保障。 2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。 3、我方提交的投标文件共 份，其中正本 份，副本 份。 4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为： 元。 5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。 6、我方理解，最低报价不是中标唯一条件。 7、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。 8、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 天。 9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 投标单位：全称（公章） 法定代表人/被授权人（签字）： 年 月 日

附件二：

法定代表人证明书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

西安高新科技职业学院：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

附件三：

生产厂家设备授权书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 厂 家 | 工商登记机关 |  |
|  | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权事项 | 授权代理公司为本招标项目提供所需设备进行投标与签署协议书，协议书对授权人具有约束力。 |
|  | 设备（名称、规格、型号） |  |
|  | 授权承诺 | 对所提供的投标设备承担全部质量保证责任。 |
|  | 代理公司名称 |  |
| 有效期 | 本授权书自开标大会之日起计算有效期为 天。 |
| 备 注 |  |
| 生产厂家 | 生产厂家法定代表人 | 授权日期 |
| （公章） | （签字或签章） | 年 月 日 |

备注：1、本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

- 如未按以上格式填写的，授权书内容必须包含（生产厂家基本信息、授权项目名称、项目编号、产品名称、规格型号、有效期、生产厂家公章及授权日期）。

附件四： 近2年主要项目经营业绩一览表 投标人名称（公章）： 法定代表人或授权人签字： 项目名称 供货量 供货时间 用户单位 联系人 联系电话 说明： 年 月 日

附件五

开标一览表（唱标报告）

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                                     单位：  元

| 报价内容 投标内容 | 设 备 报 价 | 安装 调试费 | 运杂费 | 其 它费 用 | 总计 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

注：开标一览表除在投标文件正副本中装订外，另制作三份单独封装在一个信封中，封线处加盖投标单位公章，封袋正面要粘贴标识。

投标单位（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

注意事项：

1.该表报价内容必须与投标文件中内容一致。开标时将只公布该表格中标段的内容。若评

审时发现不一致，将可能导致投标被拒绝。

2.此表投报总价是指全部安装调试完毕并验收合格的价格。

附件六

承诺书及补充意见

承  诺  书

1、我方承诺完全同意招标文件及合同条款的各项内容；

2、对保修期内接到保修通知后到达现场及维修时间的承诺：

3、其他方面的承诺及补充意见：

投标保证金转账凭证复印件

附转账凭证复印件（加盖单位公章）

附件七

报价清单表（格式）

项目名称：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 名称 | 材质及技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 质保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |

注：1、此表应针对所报设备各部件的主要品牌、规格型号进行详细填写。

2、此表投报总价应与开标一览表总价一致，是指全部安装调试完毕并验收合格的价格。

3、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含；

4、此表不够可按相同格式加以扩展。

年   月   日

附件八：封袋正面标识式样

格式B：开标一览表封袋正面标识式样

格式C：电子版投标文件正面标识式样

# Text boxes

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标单位名称：            （公章）

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

开标一览表

（非公开唱标不得启封）

投标单位名称：       （公章）

封袋内容：开标一览表