招标文件

招标编号：西安高新科技职业学院ZB2022【003】号

项目名称：西安高新科技职业学院网络安全系统建设项目

西安高新科技职业学院

2022年4月21日

目   录

第一部分  招标公告--------------------------------1

第二部分  投标单位须知----------------------------3

第三部分  招标要求及技术参数----------------------8

第四部分  评标、中标---------------------------- 16

第五部分  附件---------------------------------- 17

第一部分　招标公告

西安高新科技职业学院网络安全系统建设项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的单位参加投标。 一、采购项目名称：西安高新科技职业学院网络安全系统建设项目 二、采购项目编号：西安高新科技职业学院ZB2022【003】号 三、采购单位名称：西安高新科技职业学院 地址：西安市西咸新区泾河新城 四、采购内容：网络安全系统建设（具体内容详见招标文件第三部分） 五、投标单位资质要求： （一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （二）投标人要具有独立法人资格、三证合一的营业执照； （三）投标人在近三年内没有违法行为，在以往采购活动中没有违规和违约行为； 六、报名需提供的资料： 1、法定代表人授权委托书（加盖公章）及被授权人身份证（法定代表人直投标只须提交其身份证原件）； 2、三证合一的营业执照副本原件和1份复印件（复印件须加盖公章）； 3、单位的其他相关证明资质材料。 备注：本项目不接受联合体投标，供应商购买邀请招标文件时请自带U盘拷取邀请招标文件电子文档。 七、开标当日资格预审必须提供的文件： （一）法定代表人授权委托书（加盖公章）； （二）营业执照副本原件和1份复印件（原件验后归还，复印件须加盖公章）； （三）针对本项目产品授权书原件和1份复印件； 八、投标保证金： 人民币壹万元整（￥：10,000.00元），以现金方式向招标人提交，必须在开标前一个工作日缴纳；未中标单位的投标保证金在公布中标结果五个工作日内无息退还。撕标，悔标，经查实有行贿舞弊、串通抬价，以致损坏他人利益的将不退还投标保证金。中标人的投标保证金将在中标后转为履约保证金或质量保证金，待合同履约完毕后无息退还。 九、响应文件递交截止时间及招标时间和地点： 1、响应文件递交截止时间：2022年 4月27日下午15：00前 2、开标时间：2022年 4月29日下午15：00整(开标时间如有变动另行通知） 投标人将投标文件送达开标现场，逾期未送达的按弃权处理。 3、招标地点：西安高新科技职业学院泾河校区 注：正式参与开标会议的登记截至时间为开标会议开始前30分钟。各投标单位自行携带密封的投标文件进入招标会场，按述标顺序进行述标。 逾期未正式登记参与开标会议的投标单位,按自动放弃投标处理。 招 标 人：西安高新科技职业学院 地 址：西安市西咸新区泾河新城先锋大街东七路 联 系 人：朱萌（收标书），余澎、何少原（技术答疑） 电 话：朱萌（18191079221），余澎（15094001102） 何少原（13772085920） 日 期2022年4月21日

# 第二部分  投标单位须知

一、招标方式

邀请招标

二、投标单位

合格投标单位 （1）具有独立承担民事责任的能力 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （4）有依法缴纳税收的良好记录 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其它条件

三、投标文件的组成

1、资格、资质证明文件 （1）法定代表人授权书代表人签署的投标函（格式见附件一）； （2）法定代表人授权书及被授权人身份证（提供原件进行校验）（格式见附件二）； （3）生产厂家设备授权书； （4）近两年的业绩情况； (5）企业法人营业执照副本（原件）、组织机构代码证副本（原件））、税务登记证副本（原件）和复印件并加盖投标企业公章；（投标时须提供原件进行校验）； 备注：三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照副本（原件）； （6）提供采购单位出具的保证金缴纳凭证（原件）； 以上（1）-（5）项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；开标当天，请携带上述必备资质证明文件进行资格审查，过时不接受任何补充资质。法定代表人授权书需装订在正本中。备注：以上需提供原件的资质不接受扫描件。 (7)投标人认为需要加以说明的其他材料。 (8)本项目不接收联合体投标。 2、技术文件 （1）投标单位的投标方案及设备参数； （2）投标单位认为需要说明的其他内容； 3、商务文件 （1）质保期及售后服务承诺（将作为合同的组成部分）； （2）参加此项采购活动前两年内，在经营活动中没有违法记录； （3）投标单位应优先选投中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标示物； （4）投标单位认为需要加以说明的其他内容。

四、投标报价要求

1、投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据； 2、“报价清单表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确； 3、如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 4、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准； 5、报价币种为人民币 元； 6、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含； 7、凡因投标单位对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清 造成的后果和风险均由投标单位自负； 8、最低报价不是中标的唯一依据(不承诺最低价中标)； 9、报价清单表中总价为一次性报价且包含税费、运费、安装费等一切费用，除此报价外，招标人不再支付其它费用。 10、投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在现场书面澄清。

五、投标文件的签署及份数

投标文件由商务部分和技术部分二部分组成 商务标主要包括以下内容： 1．投标函 2.法定代表人身份证明书和授权委托书及委托人身份证明 3．生产厂家设备授权书 4．开标一览表（单独密封一式3份） 5.承诺书及投标保证金收据复印件 6.投标清单报价表 7. 投标人必须出具由生产厂家承诺保修年份及售后服务的相关资料原件。 技术标指的是本次项目的技术要求等，主要包括以下内容： 1．设备的规格型号、技术参数、配置及选件（备件及易损件）、技术文件要求等。 2．投标单位完成项目的组织机构、实施计划； 3．确保设备安全运行的环境条件； 4．新技术、新产品、新工艺、新设备应用。 投标文件使用A4幅面的纸张打印，须注明“正本”、“副本字样（正本一份，副本二份），正本与副本如有差别，以正本为准。

六、投标语言及计量单位

1、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。对于专业术语如使用其它专业计量单位更能清楚说明设备性能，则可以使用其它单位，但应以中文注释。 2、为方便开标、唱标，请投标人另外准备三份“开标一览表”单独密封在一个信封内，与投标文件同时提交。在信封正面加盖投标单位公章并在封面上注明“开标一览表”、项目名称、投标人名称、地址、电话。

七、投标文件的递交

1、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。 2、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 3、无论是否中标，投标人提交的投标文件不予退还。

八、投标费用

无论中标结果如何，投标人自行承担所有参加投标的相关费用。

九、踏勘现场

1、乙方自行前往项目现场进行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

十、供货期

自合同签定后不超过30个日历日。

十一、验收

乙方在安装完成后先自行验收，自行验收合格后向甲方出具书面验收申请，并移交设备相关资料。甲方在收到乙方书面验收申请之日起，两周内校方相关单位组织验收。

十二、付款方式

甲方收到乙方验收申请在安装完成并验收合格后，乙方若能遵守合同条款，且设备能正常使用，并在双方验收合格后30个工作日之内支付97%货款。(提供全额含税普票)

十三、无效投标书

有下列情况之一的，其投标文件无效：未按规定递交投标保证金的；投标文件未按规定密封的；投标文件的密封袋无投标人公章、法定代表人或投标人委托代理人印鉴的；投标文件未按规定格式填写，实质性内容不全；法人委托代表人参加投标无法人授权委托书的；未按要求提供资质证明的；不响应招标文件中其他实质性要求的按照废标处理 （包括虚假应标参数或资质作假）。

十四、重新招标和不再招标 有下列情形之一的,甲方将重新招标: (1)投标截止时间止,乙方少于3家的； (2)经评标委员会评审后否决所有投标的。 重新招标后乙方仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的设备建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十五、讲标

各投标人确定一名代表，就所投产品、产品生产企业简介、产品性能、价格优势、售后服务等其他优惠条款根据评审需要，进行现场述标，时间不得超过10分钟。

十六、本标书未作明示但有国家相关法律法规规定的，以涉及到的相关相关法律法规规定为处理依据。

十七、本标书解释权归所有西安高新科技职业学院。

第三部分  招标要求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要指标和参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化漏洞评估系统 | 设备规格配置要求： 1U机架式设备；1个CONSOLE口，USB口≥2个；板载100/1000M电口≥6个，扩展1000M光口≥2个；1T 硬盘；单电源，无限系统扫描，系统扫描任务并发≥3，系统扫描IP并发≥150；口令猜解检测，口令猜解并发≥1； 产品功能要求 1、★能够提供系统扫描、弱口令扫描、支持拓展WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查；（提供产品功能截图并盖章） 2、支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描；（提供产品功能截图并盖章） 3、支持多路扫描功能，设备所有网口均可用于扫描，支持同时对多个隔离子网进行扫描；（提供产品功能截图并盖章） 4、支持并行地检查多个被评估目标，提供扫描策略定制；5、★支持分布式部署，管理中心统一下发策略、查看任务结果、导出报表，无需登录子引擎；支持从管理中心查看子引擎及其状态；管理中心、子引擎均可执行扫描任务（提供产品功能截图并盖章） 6、网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线；（提供产品功能截图并盖章） 7、支持可信IP管理，自定义允许访问系统的IP范围； 8、★支持同时下发系统扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式； 9、支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号查看漏洞插件；（提供产品功能截图并盖章） 10、★支持自定义立即执行、定时扫描、周期性扫描等多种扫描任务执行方式，可针对指定时间、执行对象自动执行扫描任务，并自动生成报告，时间可具体到某月、某天、某时、某分；（提供产品功能截图并盖章） 11、★支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络；（提供产品功能截图并盖章） 12、★支持针对已有任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数；（提供产品功能截图并盖章） 13、★支持检测的漏洞数大于65000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本；（提供产品功能截图并盖章） 14、★支持和微软WSUS补丁系统联动，方便进行自动化的补丁修补；（提供产品功能截图） 15、支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的主流厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备；（提供产品功能截图并盖章） 16、★支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印；（（提供产品功能截图并盖章） 17、★支持Android、IOS、BlackBerry、Windows Phone在内的移动设备漏洞扫描；（提供产品功能截图并盖章） 18、支持中间件漏洞扫描，涵盖Apache、Resin、Nginx、Tomcat、TongWeb、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss、InforSuite等；（提供产品功能截图并盖章） 19、★支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦（提供产品功能截图并盖章） 20、支持检测VMware、KVM、XEN在内的虚拟化漏洞扫描；21、★支持SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP协议的登录扫描；支持批量导入登录信息、批量登录验证；（提供产品功能截图并盖章） 22、支持SNMP协议的漏洞检测；（提供产品功能截图并盖章） 23、★支持目前主流协议和数据库弱口令检测，包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Tomcat 、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase 、Informix ；（提供产品功能截图并盖章） 24、支持用户自定义口令字典；（提供产品功能截图并盖章） 25、支持通过用户名字典、密码字典、用户名密码组合字典进行检测；（提供产品功能截图并盖章） 26、支持资产统一管理，支持按照IP、URL、网页编码、操作系统、MAC地址、所属资产组、资产标签、资产评分对资产进行高级检索和分析；（提供产品功能截图并盖章） 27、支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中发现的主机创建扫描任务；（提供产品功能截图） 28、★支持导出同时包含系统扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析主机漏洞以及主机弱口令；（提供产品功能截图并盖章） 29、★支持漏洞数据高级检索及分析，支持按照目标IP或URL、操作系统、MAC地址、资产评分、漏洞等级、漏洞名称、漏洞类别、漏洞评分、开放端口查看漏洞分布情况，并将检索结果导出；（提供产品功能截图并盖章） 30、★支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危、信息）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定公司信息、公司LOGO、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板；（提供产品功能截图并盖章） 31、★支持离线导出报表或扫描任务结束后自动发送报表到指定邮箱，报表包含5种常见格式：Excel、Word、HTML、PDF、XML；（提供产品功能截图并盖章） 32、支持导出统计和详细两种类型的报表，并支持设置报表压缩包密码，确保报表安全性；（提供产品功能截图并盖章） 33、支持扫描任务完成后发送告警，告警方式包含邮件告警、短信告警、微信告警、SNMPtrap告警、SYSLOG告警、FTP告警；（提供产品功能截图并盖章） 34、★漏洞库支持在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级支持设置周期自动升级时间，支持通过代理方式进行升级；（提供产品功能截图并盖章） 35、支持自带诊断工具，包含PING、WGET、端口探测、Tcpdump抓包、故障信息收集、一键诊断修复等工具；（提供产品功能截图并盖章） 36、★支持系统告警，能够对系统CPU、内存、磁盘、网络状态、设备授权到期及漏洞库升级授权到期进行告警，可以灵活配置告警参数；（提供产品功能截图并盖章） 产品和厂家要求 所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》,提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）; 具有中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 具有中国信息安全测评中心的《兼容性资质证书》（并加盖原厂公章）； 质保三年含三年特征库升级服务；提供原厂授权及售后服务承诺函。 所投产品厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心信息安全风险评估服务资质，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 所投产品厂商需具备CMMI-3研发证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 所投产品厂商需具备信息安全质量管理体系（27001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 所投产品厂商需具备信息安全等级保护建设服务机构能力评估合格证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； ★所投产品厂商需具备职业健康安全管理体系认证（45001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； ★所投产品厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）（提供资质证明） | 1台 |  |
| 2 | 运维安全管理系统 | 一、设备规格配置要求： 1U机架式设备；1个CONSOLE口，USB口≥2个；板载100/1000M电口≥6个，内存≥8G；1TB 硬盘；单电源，液晶屏，扩展槽≥1个，100个主机/设备许可 二、产品功能要求 支持树形结构的不限级数分级管理；支持在树形结构中直接展示岗位的所属组织和层级管理； 2、支持用户批量导入导出，批量注销、锁定、解锁。支持用户批量绑定功能角色和授权岗位； 3、支持建立临时用户，设置用户允许登录的有效时间段，到期后自动失效； 4、★支持资源的登录及改密驱动的自定义扩展，可以按照资源类型选择对应驱动，减少被管资源由于版本不同导致单点登录失败的情况。（请提供产品界面截图并加盖公章） 5、★支持基于资源组的扩展属性自定义，根据自定义的扩展属性字段，添加资源相关属性。以便基于扩展属性进行资源筛选和授权。（请提供产品界面截图并加盖公章） 6、支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议。 7、支持按照柱形图方式统计查看系统中不同资源所占比例及数量； 8、支持修改资源的开放协议及对应协议的端口，同时支持批量资源协议端口。 9、运维人员输入账号密码成功单点登录后，系统将自动上收账号到对应资源的账号列表。便于借助拥有资源登录权限的运维人员将资源账户进行上收。 10、支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。支持周期性执行改密任务。 11、★支持自定义角色。将系统功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级分权的管理模式。（请提供产品界面截图并加盖公章） 12、★支持在树形组织结构下直接建立岗位，基于岗位添加人员与资源进行授权关系的快速建立，方便人员，资源，授权岗位的所属关系统一展示；通过在岗位上绑定资源筛选规则，可以实现基于资源扩展属性的动态授权，拥有匹配到扩展属性规则的资源可以自动添加到岗位授权；（请提供产品界面截图并加盖公章） 13、★支持无需安装任何控件，即可基于浏览器进行RDP，SSH，telnet，FTP/SFTP等协议的单点登录，实现跨浏览器和跨运维客户端操作系统的运维操作；支持设置web登录时，运维界面添加水印功能，方式敏感信息的截图拍照。（请提供产品界面截图并加盖公章） 14、★支持和微软WSUS补丁系统联动，方便进行自动化的补丁修补；（提供产品功能截图） 15、★具备web方式单点登录的同时，还支持通过安装控件，调用mstsc，crt，xshell，putty，winscp等运维工具进行单点登录，方便满足不同的运维人员的使用习惯（请提供产品界面截图并加盖公章）。 16、★支持多个资源批量单点登录，批量执行命令，批量上传文件。（请提供产品界面截图并加盖公章） 17、★支持将成功的单点登录记录保存为历史记录，方便下次登录时直接点击历史记录一键快速登录（请提供产品界面截图并加盖公章） 18、★支持采用winscp工具连接FTP、SFTP、windows文件共享目标，并且支持大文件的断点续传。（请提供产品界面截图并加盖公章） 支持将本地ftp协议上传文件转换为sftp，加密传输。 19、★支持RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别，修改属性后能够保证正常连接RDP且不影响审计。（请提供产品界面截图并加盖公章） 20、自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。21、★支持通过账号策略来给岗位下的资源进行账号授权。同时可以通过账号策略限定用户可以登陆资源的账号。（请提供产品界面截图并加盖公章） 22、支持设置资源被访问的时间范围和登录堡垒机的时间范围策略。 23、可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性。口令策略还可以配置禁止包含的关键字。 25、支持设置用户访问失败次数及被锁定时间。 26、支字符命令的控制、FTP/SFTP命令控制、剪切板和磁盘共享的上下行控制。（请提供产品界面截图并加盖公章） 27、★RDP审计策略支持关键帧，帧间隔，录像文件压缩比等设置，以缩小录像文件大小。（请提供产品界面截图并加盖公章） 28、RDP审计策略支持审计录像的画质选择，支持真彩，灰度的画质选择。（请提供产品界面截图并加盖公章） 29、★支持对RDP实时会话的锁定和解锁，并可以在锁定解锁时发送即时通讯消息。发现危险操作可立即进行锁定操作。（请提供产品界面截图并加盖公章） 30、对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并且可以高亮显示高危命令。 31、★支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，并支持通过按照SQL语句进行图形录像的定位回访功能。（请提供产品界面截图并加盖公章） 32、报表支持按单次、周、月定时周期性生成，支持word、Excel、pdf格式，并且支持将生成报表发送到指定邮箱。 33、审计日志可以采用syslog形式分类外发，至少可以分为系统类日志，内部审计日志，行为审计日志，违规命令日志，违规登录日志等。（请提供产品界面截图并加盖公章） 34、支持审计录像回放时自带实时动态水印，防止录像回放时敏感信息被截图和拍照。（请提供产品界面截图并加盖公章） 倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作。 35、系统支持管理员通过发布公告的形式，发送通知给所有运维用户，公告在设定时间范围内可以看到，过期后则删除。（请提供产品界面截图并加盖公章） 36、支持IPV4和IPV6双协议栈下的管理与运维。（请提供产品界面截图并加盖公章） 37、支持SNMP TRAP和SNMP V1/V2C/V3。（请提供产品界面截图并加盖公章） 38、支持配置数据与审计数据的备份与还原。（请提供产品界面截图并加盖公章） 39、支持HA双机部署，支持数据的自动同步及特殊情况下的手动同步。（请提供产品界面截图并加盖公章） 40、支持集群模式部署；支持应用发布服务器的集群部署，可以设定自动选择应用发布服务器，或者由用户手动指定；支持集群设备多节点数据实时同步 产品和厂家要求 1、所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 2、具有中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 3、质保三年含三年特征库升级服务；提供原厂授权及售后服务承诺函。 4、★具有《信息安全管理体系认证证书》提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 5、所投产品厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心信息安全风险评估服务资质，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 6、★所投产品厂商需具备CMMI-3研发证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 7、所投产品厂商需具备信息安全质量管理体系（27001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 8、所投产品厂商需具备信息安全等级保护建设服务机构能力评估合格证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 9、★所投产品厂商需具备职业健康安全管理体系认证（45001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 10、★所投产品厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）（提供资质证明） | 1台 |  |
| 3 | 日志审计系统 | 一、设备规格配置要求： 标准1U机架，专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；内存≥16G，2T机械盘，单电源；网卡口≥6个10/100/1000M Base-T电口，1个Console口；100日志源；事件处理能力EPS≥15000；日志容量≥3亿条 二、产品功能要求 1、支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、应用系统、云平台等设备对象的日志采集；； 2、支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发；支持Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； 3、★采集内容支持日志采集、文件采集（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、流量采集（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 4、★支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 5、★支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 6、支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志；支持日志数据采集实时展示，无需人工统计。 7、支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 8、★对元数据进行重加工或扩展加工，通过正则匹配、OID映射等配置文件编写，上传至现有日志审计平台，直接实现数据的扩展兼容（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 9、实时对事件数进行统计分析，下钻到平均每秒所产生事件分析；提供事件类型TO5、告警类型TO5、日志源TOP10图表展示；告警事件按告警数量、事件数量进行月、天的趋势分析。 10、支持实时查看系统cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率状态，方便管理人员进行系统维护；。 11、★支持对查询结果统计、钻取，可下钻到以秒为间隔，可针对任意时间节点查看、回退，收敛事件范围（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 12、支持自定义时间范围搜索；支持自定义关键字搜索；支持点击筛选；支持保存搜索操作条件，供下次直接使用； 13、支持日志按条件进行过滤，类型包括：设备IP、来源IP、来源端口、源MAC、目的IP、目的端口、目的MAC、资产类别、事件级别、事件名称、操作用户、操作类型、操作结果、发生时间、系统名称、请求方式、状态码、错误信息、发送字节、响应信息、错误码、接收字节、应用名称等； 15、★支持生成业务操作轨迹，管理员通过自定义时间范围，输入操作行为关键词，系统自动分析并归并相同操作到相关操作人员（支持自定义搜索）；支持点击溯源数据；支持用户操作轨迹（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 16、★支持所有事件字段参与关联规则进行关联分析，触发关联分析规则可产生告警；支持跨设备日志关联分析（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 17、支持原始日志查看，支持备份文件查看，下载，恢复等功能 18、★支持嵌套及复杂关联；支持统计计数关联，可设定一定时间内的事件发生次数阈值；支持设定重复事件的属性特征；支持针对事件属性引用规则、应用资产属性、引用资源（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 19、★支持自动生成业务主机相互访问关系图谱，关系图谱支持无限极延伸；支持点击业务主机节点自动绘制访问关系（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 20、满足单位根据萨班斯法案SOX中对认证管理、账号管理、权限管理、操作管理、攻击管理、风险管理等相关事件要求统计； 21、满足单位信息安全管理要ISO27001中对资产管理、人力资源安全管理、通信和操作管理、访问控制管理、信息系统获取开发和维护管理、信息安全事故、业务连续性等相关事件要求统计； 22、★支持弹框、警示音、邮件、发送SNMP Trap、Syslog等告警动作；可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别指定不同的告警方式（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 23、★支持对某条告警策略进行设置，通过设置可展示某个统计图表；支持柱图、饼图、曲线图等统计表现形式（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 25、采用基于时间索引方式的日志存储和非关系型数据库的配置的存储架构，支持数据本地集中存储、本地离线备份存储、FTP离线存储、网络存储； 26、★支持日志的数据的冷热模式切换，即基于时间索引的及时关闭和开启索引（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 27、支持存储空间使用率图表、动态监控，超过阀值进行告警，并自动清理存储； 28、★支持在资产列表页面，以环形图、饼状图形式对资产分组和类型进行统计（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 30、★支持为一个IP分配多种业务类型，同时收取收集不同类型日志，并进行正确解析（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 31、可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作；支持手动添加资产、导入资产、导出资产；支持根据日志接收情况，自动添加设备IP为日志源资产。 32、支持日志采集器集中管理和配置； 33、★支持对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值（请提供产品界面截图并加盖原厂公章）； 34、支持系统时间同步，能够指定时钟服务器，确保审计系统与用户网络环境的时间保持同步； 35、支持用户按角色管理，支持三权分立；能够基于用户、用户组对系统配置项进行权限控制； 37、系统具备帐号密码防恶意暴力机制；可进行相关配置防范外部帐号密码暴力破解； 产品和厂家要求 1、所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 2、具有中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 3、质保三年含三年特征库升级服务；提供原厂授权及售后服务承诺函。 4、所投产品厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心信息安全风险评估服务资质，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 5、★所投产品厂商需具备CMMI-3研发证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 6所投产品厂商需具备信息安全质量管理体系（27001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 7、所投产品厂商需具备信息安全等级保护建设服务机构能力评估合格证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 8、★所投产品厂商需具备职业健康安全管理体系认证（45001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 9、★所投产品厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）（提供资质证明） | 1台 |  |
| 4 | 数据库审计系统 | 一、设备规格配置要求： 标准1U机架，专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，内存≥8G，1TB硬盘，板载10/100/1000M Base-T电口（RJ45）≥6，1个Console口，USB口≥2个，单电源；液晶屏，扩展槽≥1个，TPS≥5000条/秒，日志存储量≥20亿条 二、产品功能要求 1、支持同时端口镜像物理旁路部署和agent部署，不改变现有网络结构；运维操作支持代理模式部署。 2、不限级数的进行分层分级管理。 3、支持组定义类型（用户、资源、综合）便于模块显示。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 4、★新建的岗位可以绑定被审计数据库，同时可以绑定数据库从账号，授权关系可随岗位迁移；并可对岗位下的所属用户设置认证、访问、密码安全策略。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 5、分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 6、支持oracle、SQLserver、MySql、DB2、达梦、人大金仓、informix、sybase、postgreSQL、MariaDB、神通、瀚高、TBase、HBase、Teradata、Redis、TiDB、MongoDB十八种数据库审计。 7、支持所属资源组管理；支持三层关联绑定；支持手动建立关联模型和自动建立关联模型。 8、支持对局域网内的数据库进行自动发现扫描, 扫描到的数据库可添加成审计对象进行审计，简化操作。 9、支持对数据库概况、初始化参数、连接监控、权限、版本进行实时监控。 10、支持绑定镜像采集网卡，设置本地或远程镜像采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间。 11、★绑定代理采集网卡，设置本地或远程代理采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 12、支持绑定agent采集网卡，设置本地或远程agent采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间。 13、支持设置采集策略，采集优先级、记录级别，风险等级及是否告警。配置策略可设置：时间（月，周，天，小时），目标表名，目标列名，存储过程名，SQL类别，SQL模式，源应用程序名，SQL注入告警，XSS告警。 14、支持用户、被审计数据库、从账号的授权绑定。 15、支持用户与岗位的授权绑定。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 16、★显示用户、岗位、被审计数据库（含数据库类型、IP、端口号）、数据库从账号的绑定关系列表（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 17、支持审计日志条件检索，检索条件：时间、数据库类型、数据库IP、客户端IP、操作对象、SQL类别、应用程序、数据库名称、风险等级、资源名称、策略名、执行时长、执行结果。 18、支持数据库全部操作的查询，可查询：数据库名称、捕捉时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、SQL类别、操作对象、SQL内容等。 19、支持每条审计日志的详细信息的查询，包括：审计时间、风险等级、数据库类型、资源名称、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、数据库MAC、数据库IP、数据库端口、数据库名称、数据库用户名、SQL类别、操作对象、执行结果、执行时长、应用系统、策略名、操作系统用户名、操作系统主机名、SQL内容等。 20、支持风险日志条件检索，检索条件：时间、数据库类型、数据库IP、客户端IP、操作对象、SQL类别、应用程序、数据库名称、风险等级、资源名称、策略名、执行时长、处理状态等。 21、支持数据库风险告警日志的查询，可查询：数据库名称、捕获时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、处理状态、操作对象、SQL类别、SQL内容。22、★支持每条数据库会话中的详细操作信息的审计，包含：应用程序、捕捉时间、执行时长、SQL类别、风险等级、策略名、客户端MAC、操作系统用户、操作系统计算机、数据库MAC、SQL结果、SQL内容等。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 23、支持会话动态回放功能。 24、支持运维审计会话条件检索，检索条件：时间、数据库用户名、用户登录名、数据库IP、数据库端口、数据库名数据库类型、客户端等。 25、支持每条运维会话中的详细操作信息的审计，包含：数据库用户名、用户登录名、客户端、捕捉时间、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、数据库名称、执行时长、操作对象、SQL内容等； 26、支持运维会话动态回放功能。 27、支持应用系统审计日志条件检索，检索条件：客户端IP、快捷时间、自定义时间； 应用信息包含：发生时间、客户端IP及端口、服务端IP及端口、应用用户名、URL；数据库信息包含：数据库用户名、数据库IP及端口、风险等级、SQL类别、SQL内容；详细信息包含：审计时间、风险等级、数据库类型、资源名称、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、数据库MAC、数据库IP、数据库端口、数据库名称、数据库用户名、SQL类别、操作对象、SQL结果、执行时长、应用程序、策略名、操作系统用户名、操作系统主机名、SQL内容。 28、支持数据库会话审计日志的还原查看；支持运维会话审计日志的还原查看；支持数据库审计日志的还原查看；支持还原日志的清理功能。 29、支持数据库运维人员一键快速登录被审计数据库。（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 30、★运维人员访问被审计数据库时不必再输入从帐号和密码（请提供产品界面截图并加盖原厂公章） 31、支持对所有运维操作的报表组合分析，报表类别包含：审计概要分析、日志数据分析、源IP访问分析、用户访问分析、单点登录源IP登录分析、单点登录用户登录分析、数据库访问分析、系统登录失败源IP分析、系统登录失败用户分析、系统越权操作IP分析、系统越权操作用户分析、单位时间登录系统分析等。 32、支持全部报表导出和单图表导出。报表导出格式：PDF，单图表导出格式：PNG、JPEG、PDF、SVG。 33、支持对所有数据库操作的报表组合分析，报表类别包含4大类： (1)、合规分析类报告：PCI-报告，SOX-塞班斯报告。 (2)、综合分析类报告：综合风险分析报告，数据库概要分析报告，审计量统计报告，审计量综合分析报告。 (3)、风险统计分析类报告：风险分布统计报告，客户端风险分析报告，客户端风险量概率分析报告，失败登录统计报告，失败语句统计报告。 (4)、专项统计分析类报告：访问源分析报告，会话语句分析报告，语句访问类型分布报告，客户端访问语句量统计分析报告，客户端工具应用分析报告，客户端工具应用审计量统计报告，客户端会话统计报告，按时间生成报告。 34、支持对所有数据库操作的报表分析，查看，删除，下载格式支持：WORD ,HTML ,PDF。 35、支持报告定时任务，可设置报告类型、执行时间、执行周期，文件类型，定时生成报表并发送邮件。 36、支持所有系统日志下载功能，可分类型进行下载。 日志类型分为：系统日志、WEB日志、采集进程日志、Mysql日志、磁盘清理日志。 支持自定义磁盘告警阈值，达到阈值后以短信、邮件、syslog方式告警。 支持查看当前系统对应的授权状态，HID ,当前主版本，WEB管理版本，审计日志采集器版本，透明代理服务管理版本，客户端控件版本，有效期，硬件号。可选择文件进行更新授权。 产品和厂家要求 1、具有中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 2、质保三年含三年特征库升级服务；提供原厂授权及售后服务承诺函。 3、所投产品厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心信息安全风险评估服务资质，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 4、★所投产品厂商需具备CMMI-3研发证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 5、所投产品厂商需具备信息安全质量管理体系（27001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 6、所投产品厂商需具备信息安全等级保护建设服务机构能力评估合格证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 7、★所投产品厂商需具备职业健康安全管理体系认证（45001）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 8、★所投产品厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）（提供资质证明） |  |  |
| 5 | 互联网审计系统 | 一、设备规格配置要求： 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 ★多核架构设计，采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率。 数据硬盘★≥6.6T，支持Raid 0/1/5，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，支持200000用户，吞吐≥10G。 二、产品功能要求 1、支持旁路模式部署。 2、★支持配置对接二层交换机或三层交换机，对接三层交换机时可实现SNMP跨三层MAC地址的周期性同步。（要求提供界面配置截图并加盖厂商公章） 3、旁路模式下，支持分别配置通讯网卡及捕包网卡，实现物理接口功能的灵活配置。 4、支持管理员复杂密码策略，支持多次登陆失败锁定登陆，防暴力破解，支持系统管理界面空闲超时自动登出，防止二次泄密 5、支持添加多个管理员，不同管理员可划分不同角色权限，管理员登录系统时只显示他所具有权限的页面；支持在指定IP地址的计算机上才能登录管理端界面； 6、★支持自定义用户角色，实现为不同角色用户分配不同系统功能的管理权限。（要求提供界面配置截图并加盖厂商公章） 7、支持第三方管理设备对本系统进行管理 8、支持桌面审计客户端认证，支持基于IP、MAC识别用户； 9、支持与PPPOE、radius、微软AD域、VLAN、手机、锐捷SAM联动，以上述系统的账号识别用户；（提供截图证明并加盖厂商公章） 10、★支持手机认证推送识别，识别第三方手机认证账号；（提供截图证明并加盖厂商公章） 11、支持配置第三方接口识别，实现与第三方认证平台的对接。支持GRE(通用路由协议封装）、MPLS（Multi-Protocol Label Switching，多协议标签交换）、L2TP、PPPoE等封装协议的网络数据审计还原；支持网站访问地址，标题的全文审计；支持网站关键字的审计； 12、支持针对网页浏览、网页登录、网页博客、网页提交、网页博客、网页微博、网页论坛的地址、标题、内容、关键字的完全审计及还原；支持webmail读邮件的标题，正文，附件的完全审计及还原 ；支持审计记录所有POST行为及内容； 13、★支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息；（提供界面截图并加盖厂商公章） 15、支持页面报警，邮件报警； 16、★支持UTF-8、Big5、gbk、GB2312等编码的审计与检索；（提供界面截图并加盖厂商公章）支持藏、维、日、韩、泰国语等特殊语种的审计；（提供界面截图并加盖厂商公章） 17★设备供应商应为陕西省公安厅非经场所信息安全管理产品许可厂商。（提供证明文件并加盖厂商公章）设备供应商应为西安市公安局非经场所互联网安全管理审计系统产品入围厂商。（提供证明文件并加盖厂商公章） 18、★至少支持任子行、网博、派博、恒邦、烽火、爱思、网盾等主流公安平台的对接（非额外部署日志服务器方式对接，提供界面截图并加盖厂商公章）至少支持任子行、派博、恒邦、网博、烽火、爱思、网盾等主流公安平台的应用与平台代码关系对照功能；（提供界面截图并加盖厂商公章） 19、★支持场所、设备的批量导入/导出，并且设备能够导出平台对接指导文档。支持将原有设备审计日志导出至本设备，支持合并展示。支持对接大数据处理分析平台，能够实现海量数据上传平台分析处理，风险管理和预警等功能。（提供界面截图并加盖厂商公章） 20、支持对各种报表设置自动订阅，周期性报表自动发送到指定邮箱，支持对报表结构进行自定义设计和模板管理，支持收藏报表，并对收藏的报表进行查询 21、支持全文检索功能，能够在指定日志摘要条件的同时对指定内容进行查询 产品和厂家要求 1、所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 2、具有中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 3、具有《计算机软件产品登记》证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 4、具有《国家信息安全产品认证》（3C认证）证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 5、具有《IPv6 Ready Phase-2金牌认证》证书，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 6、具有《网页邮箱分类识别方法及系统》权威机构证明，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 7、具有《文字信息地域识别方法及装置》权威机构证明，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； 8、具有《视频网站的信息抓取方法》权威机构证明，提供有效证书的复印件（并加盖原厂公章）； |  |  |
| 6 | 等保证明文件 | 1、《信息系统安全等级保护定级备案证明》 2、《信息系统安全等级测评报告》 | 2 |  |

第四部分  评标、中标

# 评分办法

| 评分项目 | 评分内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （满30分） | 满足招标文件需求，取所有投标报价的算术平均值作为评标基准价，等于评标基准价计满分，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：其他合格投标人报价每高于基准价1％扣0.4分，报价每低于基准价1％扣0.2分（按插入法计算） | 0-30 分 |
| 商务 （满15分） | 满足招标文件需求且提供对应生产厂商资质的，每提供一项，加1.5分，不同厂商同一资质记1.5分，满分15分。提供资质要求如下： 1、信息安全风险评估服务资质 2、信息系统安全运维服务资质 3、信息安全应急处理服务资质 4、信息系统安全集成服务资质 5、信息安全管理体系认证证书 6、ISO 27001信息安全管理体系认证证书 7、具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级） 8、国家信息安全漏洞库技术支撑单位三级证书 9、CNVD国家信息安全漏洞共享平台支撑单位证书 10、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书 | 0-15 分 |
| 技术方案 （满 55分） | 投标单位对需求充分理解；技术方案设计完整、合理；对方案描述全面、可行；提供完整的项目实施方案、组织计划、工期承诺，保证项目的安装、调试、进度和运行顺利进行；优得18～25分，良得10～18分，一般得1～10分。 | 0-25 分 |
|  | 根据投标产品提供的技术指标中标★技术要求的，每提供一项得0.5分，满分为30分，不满足或未提供不得分 | 0-30 分 |

第五部分    附  件

附件一 投 标 函 西安高新科技职业学院： 经研究，我方决定参加 的项目，并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。 1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格设备和全面技术、售后服务保障。 2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。 3、我方提交的投标文件共 份，其中正本 份，副本 份。 4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为： 元。 5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。 6、我方理解，最低报价不是中标唯一条件。 7、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。 8、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 天。 9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 投标单位：全称（公章） 法定代表人/被授权人（签字）： 年 月 日

附件二：

法定代表人证明书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

西安高新科技职业学院：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

附件三：

生产厂家设备授权书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 厂 家 | 工商登记机关 |  |
|  | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权事项 | 授权代理公司为本招标项目提供所需设备进行投标与签署协议书，协议书对授权人具有约束力。 |
|  | 设备（名称、规格、型号） |  |
|  | 授权承诺 | 对所提供的投标设备承担全部质量保证责任。 |
|  | 代理公司名称 |  |
| 有效期 | 本授权书自开标大会之日起计算有效期为 天。 |
| 备 注 |  |
| 生产厂家 | 生产厂家法定代表人 | 授权日期 |
| （公章） | （签字或签章） | 年 月 日 |

备注：1、本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

- 如未按以上格式填写的，授权书内容必须包含（生产厂家基本信息、授权项目名称、项目编号、产品名称、规格型号、有效期、生产厂家公章及授权日期）。

附件四

开标一览表（唱标报告）

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                                     单位：  元

| 报价内容 投标内容 | 设 备 报 价 | 安装 调试费 | 运杂费 | 其 它费 用 | 总计 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

注：开标一览表除在投标文件正副本中装订外，另制作三份单独封装在一个信封中，封线处加盖投标单位公章，封袋正面要粘贴标识。

投标单位（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

注意事项：

1.该表报价内容必须与投标文件中内容一致。开标时将只公布该表格中标段的内容。若评

审时发现不一致，将可能导致投标被拒绝。

2.此表投报总价是指全部安装调试完毕并验收合格的价格。

附件五

承诺书及补充意见

承  诺  书

1、我方承诺完全同意招标文件及合同条款的各项内容；

2、对保修期内接到保修通知后到达现场及维修时间的承诺：

3、其他方面的承诺及补充意见：

投标保证金转账凭证复印件

附转账凭证复印件（加盖单位公章）

附件六

报价清单表（格式）

项目名称：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 名称 | 材质及技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 质保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |

注：1、此表应针对所报设备各部件的主要品牌、规格型号进行详细填写。

2、此表投报总价应与开标一览表总价一致，是指全部安装调试完毕并验收合格的价格。

3、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含；

4、此表不够可按相同格式加以扩展。

年   月   日

附件七：封袋正面标识式样

格式B：开标一览表封袋正面标识式样

格式C：电子版投标文件正面标识式样

# Text boxes

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标单位名称：            （公章）

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

开标一览表

（非公开唱标不得启封）

投标单位名称：       （公章）

封袋内容：开标一览表