招标文件

招标编号：西安高新科技职业学院ZB2022【007】号

项目名称：西安高新科技职业学院标准化考场设备采购项目

西安高新科技职业学院

2022年5月13日

目   录

第一部分  招标公告--------------------------------1

第二部分  投标单位须知----------------------------3

第三部分  招标要求及技术参数----------------------8

第四部分  评标、中标-----------------------------20

第五部分  附件---------------------------------- 17

第一部分招标公告

西安高新科技职业学院标准化考场设备项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的单位参加投标。 一、采购项目名称：西安高新科技职业学院标准化设备采购项目 二、采购项目编号：西安高新科技职业学院ZB2022【007】号 三、采购单位名称：西安高新科技职业学院 地址：西安市西咸新区泾河新城 四、采购内容：标准化考场设备（具体内容详见招标文件第三部分） 五、投标单位资质要求： （一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （二）投标人要具有独立法人资格、三证合一的营业执照； （三）投标人在近三年内没有违法行为，在以往采购活动中没有违规和违约行为； （四）近两年须有2份以上类似项目业绩； 六、报名需提供的资料： 1、法定代表人授权委托书（加盖公章）及被授权人身份证（法定代表人直投标只须提交其身份证复印件）； 2、三证合一的营业执照副本原件和1份复印件（复印件须加盖公章）； 3、报名单位承担同类项目（近2年以来）合同一份（以合同签订日期为准）； 4、单位的其他相关证明资质材料。 七、开标当日资格预审必须提供的文件： （一）法定代表人授权委托书（加盖公章）； （二）营业执照副本原件和1份复印件（原件验后归还，复印件须加盖公章）； （三）针对本项目产品授权书原件和1份复印件； （四）报名单位承担近2年以来同类项目业绩并附合同2份。 八、招标文件： 学院官网公布电子版招标文件 九、响应文件递交截止时间及招标时间和地点： 响应文件递交截止时间：2022年 5月20日下午17：00前 招 标 人：西安高新科技职业学院 地 址：西安市西咸新区泾河新城先锋大街东七路 联 系 人： 朱萌（收标书），余澎、何少源（技术答疑） 电 话：朱萌（18191079221），余澎（15094001102） 何少源（13772085920） 日 期：2022年5月13日

# 第二部分  投标单位须知

一、招标方式

公开招标

二、投标单位

合格投标单位 （1）具有独立承担民事责任的能力 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （4）有依法缴纳税收的良好记录 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其它条件

三、投标文件的组成

1、资格、资质证明文件 （1）法定代表人授权书代表人签署的投标函（格式见附件一）； （2）法定代表人授权书及被授权人身份证（提供原件进行校验）（格式见附件二）； （3）生产厂家设备授权书； （4）近两年的业绩情况； (5）企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件并加盖投标企业公章；（谈判时须提供原件进行校验）； 备注：三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照副本（原件）； 以上（1）-（5）项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；法定代表人授权书需装订在正本中。 (6)投标人认为需要加以说明的其他材料。 (8)本项目不接收联合体投标。 2、技术文件 （1）投标单位的投标方案及设备参数； （2）投标单位认为需要说明的其他内容； 3、商务文件 （1）质保期及售后服务承诺（将作为合同的组成部分）； （2）参加此项采购活动前两年内，在经营活动中没有违法记录，且近两年有类似项目 业绩。 （3）投标单位应优先选投中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标示物。 （4）投标单位认为需要加以说明的其他内容。

四、投标报价要求

1、投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据； 2、“报价清单表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确； 3、如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 4、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准； 5、报价币种为人民币 元； 6、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含； 7、凡因投标单位对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清 造成的后果和风险均由投标单位自负； 8、最低报价不是中标的唯一依据(不承诺最低价中标)； 9、报价清单表中总价为一次性报价且包含税费、运费、安装费等一切费用，除此报价外，招标人不再支付其它费用。 10、投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在现场书面澄清。

五、投标文件的签署及份数

投标文件由商务部分和技术部分二部分组成 商务标主要包括以下内容： 1．投标函 2.法定代表人身份证明书和授权委托书及委托人身份证明 3．生产厂家设备授权书 4．近2年主要项目经营业绩一览表 5.开标一览表（单独密封一式3份） 6.承诺书及投标保证金收据复印件 7.投标清单报价表 8. 投标人必须出具由生产厂家承诺保修年份及售后服务的相关资料原件。 技术标指的是本次项目的技术要求等，主要包括以下内容： 1．设备的规格型号、技术参数、配置及选件（备件及易损件）、技术文件要求等。 2．投标单位完成项目的组织机构、实施计划； 3．确保设备安全运行的环境条件； 4．新技术、新产品、新工艺、新设备应用。 备注：技术标和商务标需分别密封，且技术文件中不得体现价格，否则按照废标处理。

六、投标语言及计量单位

1、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。对于专业术语如使用其它专业计量单位更能清楚说明设备性能，则可以使用其它单位，但应以中文注释。

七、投标文件的递交

1、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。 2、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 3、无论是否中标，投标人提交的投标文件不予退还。

八、投标费用

无论中标结果如何，投标人自行承担所有参加投标的相关费用。

九、踏勘现场

1、乙方自行前往项目现场进行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的 资料。

十、供货期

自合同签定后不超过30个日历日。

十一、验收

乙方在安装完成后先自行验收，自行验收合格后向甲方出具书面验收申请，并移交设备相关资料。甲方在收到乙方书面验收申请之日起，两周内校方相关单位组织验收。

十二、付款方式

甲方收到乙方验收申请在安装完成并验收合格后，乙方若能遵守合同条款，且设备能正常使用，并在双方验收合格后30个工作日之内支付97%货款。

十三、无效投标书

有下列情况之一的，其投标文件无效：投标文件未按规定密封的；投标文件的密封袋无投标人公章、法定代表人或投标人委托代理人印鉴的；投标文件未按规定格式填写，实质性内容不全；法人委托代表人参加投标无法人授权委托书的；未按要求提供资质证明的；不响应招标文件中其他实质性要求的按照废标处理 （包括虚假应标参数或资质作假）。

十四、重新招标和不再招标 有下列情形之一的,甲方将重新招标: (1)投标截止时间止,乙方少于3家的； (2)经评标委员会评审后否决所有投标的。 重新招标后乙方仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的设备建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十五、本标书未作明示但有国家相关法律法规规定的，以涉及到的相关相关法律法规规定为处理依据。

十六、本标书解释权归所有西安高新科技职业学院。

第三部分  招标要求及技术参数

- 招标要求：

1.1投标设备必须是符合教育部考试中心推荐的一线品牌。

1.2网上巡查系统采用的音视频编解码标准a) 音视频编解码标准符合 ISO 的标准。b) 应符合规范规定的 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持 720P 和 1080P 并可选。应能根据需要扩展支持 G.711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和Transition Stream 传输流的封装。

1.3考点级巡查中心管理服务器设备保障应能存储不少于 30×24 小时的考场视频图像。作为基层巡查中心，应保存所有考试期间各考场的完整视频资料，保存期为半年。

1.4为了保证网上巡查系统中信息的实时传输，要求 IP 网络服务质量（Qos）等级要达到通信行业标准 YD/T 1171-2015 中所规定的 1 级（交互式）或 1 级以上。

1.5施工规范要符合省级考试中心验收标准，保障线路铺设整齐、设备放置稳定、电源隐蔽安全。

二、设备选型技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、①教五楼（32间标准教室+4间大教室） |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；采用标准 MPEG-4/H.264 视频压缩技术，码流控制准确、稳定； 2）采用超低照度 200 万(1920×1080) 像素，1/3 英寸 CMOS 图 像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°； 3）超低比特率，低网络延迟； 4）支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 5）支持 ROI，支持多达 20 路连接； 6）主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)， 第三码流 MAX（1920*1080@25fps)； 7）支持 DC12V/POE(802.3af)供电； 8）采用三轴旋转结构，工程应用更灵活； 9）支持大容量存储卡，最大容量 64GB，录像可断网续传； 10）支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判 断结果联动； 11）支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发 尖叫事件提醒等功能； 12）智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚 焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13）宽动态，超低照度，3D 降噪； 14）具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用。 | 40 | 台 |
| 2 | 支架 | 定制专用壁装支架及适配器 | 40 | 个 |
| 3 | 拾音器 | 内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理。自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。支持电子噪声动态闭环抑制电路，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。监听距离 10平方米-100平方米；信噪比 88dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；频率响应 20Hz ～ 20kHz；动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)；频率响应 20Hz ～ 20kHz；环境温度 -25℃ ～ 75℃。 | 40 | 只 |
| ②教学楼二（54间标准教室+2间大教室） |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 采用标准 MPEG-4/H.264 视频压缩技术，码流控制准确、稳定； 2）采用超低照度 200 万(1920×1080) 像素，1/3 英寸 CMOS 图 像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°； 3）超低比特率，低网络延迟； 4）支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 5）支持 ROI，支持多达 20 路连接； 6）主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)， 第三码流 MAX（1920*1080@25fps)； 7）支持 DC12V/POE(802.3af)供电； 8）采用三轴旋转结构，工程应用更灵活； 9）支持大容量存储卡，最大容量 64GB，录像可断网续传； 10）支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判 断结果联动； 11）支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发 尖叫事件提醒等功能； 12）智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚 焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13）宽动态，超低照度，3D 降噪； 14）具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用。 | 58 | 台 |
| 2 | 支架 | 定制专用壁装支架及适配器 | 58 | 个 |
| 3 | 拾音器 | 内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理。自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。支持电子噪声动态闭环抑制电路，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。监听距离 10平方米-100平方米；信噪比 88dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；频率响应 20Hz ～ 20kHz；动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)；频率响应 20Hz ～ 20kHz；环境温度 -25℃ ～ 75℃。 | 58 | 只 |
| ③教学楼三（32间标准教室+4间大教室） |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；采用标准 MPEG-4/H.264 视频压缩技术，码流控制准确、稳定； 2）采用超低照度 200 万(1920×1080) 像素，1/3 英寸 CMOS 图 像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°； 3）超低比特率，低网络延迟； 4）支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 5）支持 ROI，支持多达 20 路连接； 6）主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)， 第三码流 MAX（1920*1080@25fps)； 7）支持 DC12V/POE(802.3af)供电； 8）采用三轴旋转结构，工程应用更灵活； 9）支持大容量存储卡，最大容量 64GB，录像可断网续传； 10）支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判 断结果联动； 11）支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发 尖叫事件提醒等功能； 12）智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚 焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13）宽动态，超低照度，3D 降噪； 14）具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用。 | 40 | 台 |
| 2 | 支架 | 定制专用壁装支架及适配器 | 40 | 个 |
| 3 | 拾音器 | 内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理。自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。支持电子噪声动态闭环抑制电路，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。监听距离 10平方米-100平方米；信噪比 88dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；频率响应 20Hz ～ 20kHz；动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)；频率响应 20Hz ～ 20kHz；环境温度 -25℃ ～ 75℃。 | 40 | 只 |
| 二、考务办公室（2间） |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；采用标准 MPEG-4/H.264 视频压缩技术，码流控制准确、稳定； 2）采用超低照度 200 万(1920×1080) 像素，1/3 英寸 CMOS 图 像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°； 3）超低比特率，低网络延迟； 4）支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 5）支持 ROI，支持多达 20 路连接； 6）主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)， 第三码流 MAX（1920*1080@25fps)； 7）支持 DC12V/POE(802.3af)供电； 8）采用三轴旋转结构，工程应用更灵活； 9）支持大容量存储卡，最大容量 64GB，录像可断网续传； 10）支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判 断结果联动； 11）支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发 尖叫事件提醒等功能； 12）智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚 焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13）宽动态，超低照度，3D 降噪； 14）具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用。 | 2 | 台 |
| 2 | 支架 | 定制专用壁装支架及适配器 | 2 | 个 |
| 3 | 拾音器 | 内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理。自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。支持电子噪声动态闭环抑制电路，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。监听距离 10平方米-100平方米；信噪比 88dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；频率响应 20Hz ～ 20kHz；动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)；频率响应 20Hz ～ 20kHz；环境温度 -25℃ ～ 75℃。 | 2 | 只 |
| 三、保密室（1间） |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；采用标准 MPEG-4/H.264 视频压缩技术，码流控制准确、稳定； 2）采用超低照度 200 万(1920×1080) 像素，1/3 英寸 CMOS 图 像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°； 3）超低比特率，低网络延迟； 4）支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 5）支持 ROI，支持多达 20 路连接； 6）主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)， 第三码流 MAX（1920*1080@25fps)； 7）支持 DC12V/POE(802.3af)供电； 8）采用三轴旋转结构，工程应用更灵活； 9）支持大容量存储卡，最大容量 64GB，录像可断网续传； 10）支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判 断结果联动； 11）支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发 尖叫事件提醒等功能； 12）智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚 焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13）宽动态，超低照度，3D 降噪； 14）具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用。 | 3 | 台 |
| 2 | 支架 | 定制专用壁装支架及适配器 | 3 | 个 |
| 3 | 拾音器 | 内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理。自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。支持电子噪声动态闭环抑制电路，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。监听距离 10平方米-100平方米；信噪比 88dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；频率响应 20Hz ～ 20kHz；动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)；频率响应 20Hz ～ 20kHz；环境温度 -25℃ ～ 75℃。 | 3 | 只 |
| 4 | 标考网络流媒体存储平台（保密室专用） | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 3.嵌入式设备，Linux操作系统； 4.支持16路网络视频接入，最大转发码流512Mbps； 5.可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间； 6.报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频； 7.录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印； 8.数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 9.回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 10.支持8个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份； 11.具有2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口， 12.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 13.支持16路报警输入、8路报警输出； 14.支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 15.智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 企业级硬盘；容量：≥4T；接口：SATA接口；转速：≥5400-RPM； | 8 | 块 |
| 四、巡查指挥监控系统 |
| 1 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2. 采用嵌入式设备，实时操作系统; 3. 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4. SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 5. 具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 6. 具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 7. SIP终端访问呼叫过程控制；SIP终端远程访问权限控制； 8. 音视频流处理包含MPEG-4、H.264、H.265视频编码，MPEG Layer Ⅱ\AAC音频编码，采用PS系统流和TS传输流的封装视频流； 9. 支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 10. 支持配置转发服务模块，支持多级转发级联，并支持多转发分布式部署协同工作； 11. 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 12. 支持图形化操作台设备管理功能：支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，并按设备类型、设备场所对设备进行分组管理； 13.支持多种工作模式，在考试模式下需要有安全狗，且加密狗的序列号在平台注册登记后，输入正确的账号密码后才能登录巡查系统，调看视频图像； 14.系统具有良好的远程维护能力：支持远程关机、重启系统，支持对数据库进行测试，支持快速检测网络运行环境 15.支持点播、组播、广播，支持视频多路复用，支持媒体流的分发和汇聚； | 1 | 台 |
| 2 | 标考网络流媒体存储平台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2) 嵌入式设备，Linux操作系统； 3)不少于64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps； 4) 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 5)支持添加数字水印，防止录像被篡改； 6) 支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份； 7) 支持独立的 eSATA 扩展；支持根据考试计划自动锁定录像功能，支持考试录像本机同步双备份 8) 板板之间采用高速总线连接，无线缆设计。 9) 支持双 HMDI 异源输出，支持 VGA、1 个 HDMI 同步输出； 10) 具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个光口； 11)4个千兆以太网口，2个光口，1个RS232接口，1个RS485接口，1个VGA接口、6个HDMI接口、1个RC音频输入接口、1个RC输出接口、4个USB接口、16个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口； | 3 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 企业级硬盘；容量：≥4T；接口：SATA接口；转速：≥5400-RPM； | 48 | 块 |
| 4 | 机柜 | 专用服务器机柜尺寸：600*1000*2000mm。带4层托盘（隔板）2个PDU电源 | 1 | 台 |
| 5 | 标考高清电视墙管理平台 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 1) 标准 19”的 4U 机架设计，电信运营级系统机箱;支持 16个业务卡槽位，业务卡支持热插拔，方便维护，保证系统负担均衡，确保系统运行流畅,编解码于一体。 2) 冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境 3) 嵌入式 LINUX 操作系统，安全可靠、稳定高效、便于开发和维护；PCIE 高速总线和网络高速总线设计，保证大容量音视频业务数据传输的要求。具有板卡的热插拔按钮以及指示灯，以便用户对应用的灵活扩展和对板卡工作状态的了解，业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠。 4) 视频解码：支持 DVI、HDMI、VGA、BNC、SDI 输出显示；支持 800W、500W、300W 高清视频解码；支持 144 路 1080p30高清视频解码能力、144 路 720p30 高清视频解码能力；支持解码 SVAC、标准 PS 封装 MPEG4；支持倍帧畅显，支持透雾。 5) 大屏拼接：支持 16 个显示屏的任意大屏拼接，开窗和漫游功能，单屏支持 16 个窗口；支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示(BNC 只支持 1/4/6/8/9 画面分割)；支持点对点高清底图显示；支持 LED 虚拟跑马屏功能，在单屏、拼接屏上虚拟出-段字符显示,文字字体、颜色、字符间距、背景色、显示速度可调节 ； 6) 大屏拼接：最大支持 40 个（满配）显示屏的任意拼接；支持 VNC 功能，可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上；支持高清全景拼接。 7) 矩阵切换：支持高清、标清视频不经过编码切换,视频流数字化后无编码压缩直接交换上墙预览；支持网络键盘，客户端等控制切换；支持多电视墙，支持 30 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 8) 网络功能：支持 2 个千兆网络接口，用于矩阵的控制，视频实时预和网路集中存储；支持 80 路 1080P 网络视频接入、存储及转发；支持网络级联；支持 TCP/IP 协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE 等网络协议；支持网络扩展报警信号输入输出；支持远程控制模拟，数字视频切换上墙；支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作；支持用户权限管理，支持白名单功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 大屏中控管理平台 | 支持系统管理中心统一管理：包括帐号、密码设置与权限管理；自动搜索网内的解码设备包括：画面分割器、电视墙服务器、网络数字矩阵，并支持手动添加模式； 1）支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像及设置巡查图像轮训显示和编码通道上墙显示； 2）分屏模式：控制电视墙管理平台支持分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 3）画面轮训：支持电视墙服务器设置多种自定义的巡查轮训；支持电视墙管理平台多种自定义的巡查轮训设置； 4）轮训模式：同步轮训和异步轮训； 5）状态显示：支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志等； 6）方案控制：支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案；支持电视墙管理平台拉取不同巡查图像，并设置巡查轮训、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7）云台控制：可支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能； 8）大屏融合：支持控制电视墙管理平台可进行屏幕随意排列融合大屏； 9）报警功能：电视墙管理主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙及弹窗提示； 10）自由模式：支持控制电视墙管理平台设置屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能； 11）一对一模式：支持控制器电视墙管理平台一键启用屏幕映射功能，可以把多个屏幕映射到窗口进行上墙控制，此模式下窗口为全屏显示； 12）加载列表：通过辅助工具生成历史数据，对此数据可以进行手动导入； 13）搜索功能：对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位； 14）定制列表：支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮训上墙操作； 15）视频预览功能：通过双击列表通道进行单路视频预览功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 管理电脑 | CPU≥Inter酷睿i5、内存≥4G DDR3 1066内存；硬盘≥500G SATA 7200转硬盘；DVD光驱；1G独立显卡、集成100M网卡，声卡；音箱；耳机话筒；镀锌钢板大于0.8mm立式机箱；光电鼠标、标准键盘；19'LCD液晶显示器。 | 1 | 台 |
| 8 | 液晶拼接屏 | 46寸LED直下式背光源DID-LED显示单元：显示区域 1018.6（Y）×572.67（W）mm显示比例 16：9,背光源WLED背光寿命60000小时以上,分辨率1920×1080亮度 500cd/㎡,响应时间8ms,点矩0.63×0.63mm色彩16.7M,可视角度水平/垂直：178°/178°复合视频信号 1路BNC输入1路BNC输出VGA信号 1路输入HDMI信号 1路输入DVI信号 1路输入红外遥控 支持RS232 支持工作电压 AC100V～240V 50/60Hz最大功率 150W 温度 0～60摄氏度湿度 5～95%RH产品重量30KG,拼缝3.5mm 所投产品厂家必须为国家高新技术企业 所有投产品厂家具有国家商务市场秩序网可查的3A级证书 开关电源：电源接口必须采用高标准航空接口, 确保长时间使用不易松动； 所投产品对应型号必须获得中国节能产品认证证书 拼接单元具有防挤压装置设计（需提供第三方认证证书） 模块化结构设计：确保非面板问题大屏安装后永不下墙式售后维修，更好的提升了售后维护的效率（需提供第三方认证证书） 设备厂家具有完善的质量保证和售后服务体系需满足:西安有直属分公司，提供营业执照； 设备厂家具备ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认 所投具备CCC认证、CB、CE、FCC认证以及提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。 | 8 | 块 |
| 9 | 电视墙架 | 嵌入式功能型内置拼接处理器，1路视频、1路VGA、1路DVI、1路S-V、1路HDMI，1路VGA输出，多级并联最多可控制255单元；单屏/满屏/组合/单屏叠加显示. 须和拼接屏同一品牌，提供针对所投产品型号符合国家强制性产品CCC认证，以及产品功能第三方认证。 ★为了系统的稳定性，与大屏同一品牌 | 1 | 套 |
| 10 | 操作控制台 | 三联操作台，冷轧钢板与木头组成；木板厚度：30MM; | 1 | 套 |
| 11 | UPS | 在线式10KVA，电池12V100AH，24只，含电池柜 | 1 | 套 |
| 五、网络 |
| 1 | 汇聚交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥28，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2. 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps 3. 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 4. 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 5. 支持并实配可拔插双模块化电源 6. 提供工信部三层交换机进网许可证 7. 提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 台 |
| 2 | 交换机光模块 | 企业级千兆单模SFP光纤模块 | 8 | 对 |
| 3 | 接入交换机 | 1. 交换容量≥330Gbps,包转发率≥126Mpps/51Mpps 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个 3. 要求设备采用静音无风扇节能设计 4. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5. 提供工信部交换机进网许可证 6. 提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 8 | 台 |
| 4 | 光纤 | 单模光纤，8芯 | 实测 | 米 |
| 六、线缆及辅助材料 |
| 1 | 主干电源线 | 用RVV2*4线，统一供电方便管理，具体视监控中心到前端楼宇距离计算，楼宇强电到监控中心.（具体视实际距离定） | 实测 | 米 |
| 2 | 电源线支线 | 电源线，摄像机、拾音器用RVV3*1线，统一供电方便管理，（每个点位预计70米） | 实测 | 米 |
| 3 | 网线 | 六类双绞线，网线及控制线，(每个点位预计70米) | 实测 | 箱 |
| 七、施工 |
| 1 | 施工 | 施工安装调试费 （含技术服务费、重点保障期人员及维护费、培训费、运费等） | 1 | 套 |

质量标准：符合国家标准化考场相关标准

售后服务与质量保证：核心关键设备三年免费上门保修、其他部件一年以上免费上门保修。保修期间厂家不收取维修费、零配件和材料费。

第四部分  评标、中标

# 评分办法

一、评标原则

“公平、公正、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。（若发现投标人以虚假参数应标我方将追究所投产品供应商和厂商的法律相关法律责任，不退还投标公司的投标保证金；且将产品供应商和所投厂商录入企业征信黑名单中；本次招标不承诺最低价中标敬请须知。）

二、评标方法

评审指标分值构成 （总计100分） 注：价格偏离百分点 ＝（投标报价÷基准价－1）×100% 序号 评标因素及权重 分值 评标要素 说明 1 价格 （30％） 30分 投标平均价=满足招标文件要求的投标人报价之和/投标人数量。 投标基准价=投标平均价×98%。等于该基准价为满分30分，向上偏离该基准价每一个百分点扣2分，向下偏离该基准价每一个百分点扣1分。依次类推。 说明：评标小组有权判定明显低于成本的投标为无效投标，经评标小组判定的无效投标该项得“0”分。 若投标单位达到7家及以上，评标小组亦可取掉一个最高报价，取掉一个最低报价，然后算评标平均价。 2 技术参数（45％） 45分 技术参数(非★参数）及配置要求完全满足磋商文件及用户使用要求得12-20分，基本符合磋商文件及用户使用要求得6-12分，部分符合磋商文件及用户使用要求得0-6分，有多条指标出现负偏差，且项目方案不完整的不计分。完全符合、响应招标文件要求，提供完整证明材料得20分。其中带“★”指标为重要指标，如果某条参数未提供对应产品生产厂家提供盖公章的照片/截图/资质证明等文件，视为不满足项。一项不满足扣1分，扣完为止。（0-30分） 说明：供应商应提供生产厂家出具的原厂盖章相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）予以佐证，供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 3 实施方案（5％） 5分 是否有完善的供货及实施方案，能保质保量按期供货；附有设备调试措施，连接图、网络拓扑、数据流向等，确保设备的整体性能，相关措施及方案完全满足磋商文件及用户使用要求得3-5分，基本符合磋商文件及用户使用要求得1-3分，部分符合磋商文件及用户使用要求得0-1分。 提供详细的实施方案 4 售后服务能力以及所投的产品资质（7％） 7分 具有完备的售后服务体系，先进、科学的售后服务系统；售后服务承诺充分满足用户要求且提供优质服务，含为使用单位培训操作维护人员，并在响应文件中列出合理有效培训的内容及方式以及相关承诺,进行综合评定,优得5-3分，一般得3-1分，差得1-0分，未提供者不得分。所投厂商应提供国家行业规范的《IT产品信息认证证书》等技术证明文件，每提供一种得1分。满分得2分。（0-2分） 说明：1.提供详细售后服务方案； 2.针对本地化售后服务能力，供应商可以提供主要产品在本地分公司、备件库或分支机构的证明材料及售后服务团队等相关证明材料予以佐证，充分展示售后服务能力 5 业绩(2 ％) 2分 提供2015年1月1日至今，供应商的同类业绩，每份得1分，最高得2分 需提供合同复印件加盖公章（原件备用检查） 6 响应文件规范性、完整性（10％） 10分 响应文件制作规范，没有偏差的得满分，有一项负偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 响应文件制作规范，没有偏差的得满分，有一项负偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 7 售后培训（1%） 1分 培训措施：具有可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用计1分。 包括：产品培训以及厂家的原厂服务。

第五部分    附  件

附件一 投 标 函 西安高新科技职业学院： 经研究，我方决定参加 的项目，并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。 1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格设备和全面技术、售后服务保障。 2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。 3、我方提交的投标文件共 份，其中技术标 份，商务标 份。 4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。 5、我方理解，最低报价不是中标唯一条件。 6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。 7、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 天。 8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 投标单位：全称（公章） 法定代表人/被授权人（签字）： 年 月 日

附件二：

法定代表人证明书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

西安高新科技职业学院：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

附件三：

生产厂家设备授权书

| 致：西安高新科技职业学院 |
| --- |
| 厂 家 | 工商登记机关 |  |
|  | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权事项 | 授权代理公司为本招标项目提供所需设备进行投标与签署协议书，协议书对授权人具有约束力。 |
|  | 设备（名称、规格、型号） |  |
|  | 授权承诺 | 对所提供的投标设备承担全部质量保证责任。 |
|  | 代理公司名称 |  |
| 有效期 | 本授权书自开标大会之日起计算有效期为 天。 |
| 备 注 |  |
| 生产厂家 | 生产厂家法定代表人 | 授权日期 |
| （公章） | （签字或签章） | 年 月 日 |

备注：1、本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

- 如未按以上格式填写的，授权书内容必须包含（生产厂家基本信息、授权项目名称、项目编号、产品名称、规格型号、有效期、生产厂家公章及授权日期）。

附件四： 近2年主要项目经营业绩一览表 投标人名称（公章）： 法定代表人或授权人签字： 项目名称 供货量 供货时间 用户单位 联系人 联系电话 说明： 年 月 日

附件五

承诺书及补充意见

承  诺  书

1、我方承诺完全同意招标文件及合同条款的各项内容；

2、对保修期内接到保修通知后到达现场及维修时间的承诺：

3、其他方面的承诺及补充意见：

附件六

报价清单表（格式）

项目名称：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 名称 | 材质及技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 质保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |

注：1、此表应针对所报设备各部件的主要品牌、规格型号进行详细填写。

2、此表投报总价应与开标一览表总价一致，是指全部安装调试完毕并验收合格的价格。

3、如果在本标书内未标注的其它设备和部件，投标企业必须完整列出并达到系统功能要求，如有漏项则视为总价中已包含；

4、此表不够可按相同格式加以扩展。

年   月   日

附件七：封袋正面标识式样

格式B：开标一览表封袋正面标识式样

格式C：电子版投标文件正面标识式样

# Text boxes

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

投标文件（技术标或商务标）

（非招标大会不得启封）

投标单位名称：            （公章）

致：西安高新科技职业学院

项目编号：                                        标段：

项目名称：

开标一览表

（非公开唱标不得启封）

投标单位名称：       （公章）

封袋内容：开标一览表