西安高新科技职业学院

公寓床采购及安装报价单

一、产品名称、规格、暂定数量、综合单价：

| 名 称 | 规格（MM） | 暂定数量(套) | 综合单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公寓床 （上铺下桌） | 二人位（步梯） 2000mm×900mm×2000 mm | 486 |  |  |
|  | 二人位（步梯） 2200mm×900mm×2000 mm | 15 |  |  |
|  | 三人位（爬梯） 2000mm×900mm×2000 mm | 543 |  |  |
| 合 计 | 人民币：元整 小写： ¥元 |
| 备 注 | 各房间根据实际情况与甲方沟通确认后安装。 以上规格方案为预案，实际生产方案由乙方根据房间完工后的实际尺寸核定后生产安装。因核定失误而造成零部件浪费由乙方负责承担。 综合单价为包干价（包含：生产、运输、装卸、安装、税金、桌柜）以实际安装量结算。 柜门由单门改为子母门，可防撞，脚套为防水脚套。 本工程无预付款，根据中标商议定。中标单位交保证金5万元（现金）。 |

二、递交标书截止时间：请将报价单于2024年5月8日中午12点前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建设办（报价单附公司营业执照复印件并加盖公司公章）。投标联系人：刘老师 18629632190。

西安高新科技职业学院

招标组

二零二四年四月二十三日

三、公寓床材质要求与尺寸

1.材质与生产要求：

①材质为冷轧钢材，性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和GB3094-82《异形钢管》要求，管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。

②铁床的质量按照轻工行业标准QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行；铁床框架连接部分采用卡式锲入式锁扣结构连接，不采用螺丝连接（备注：立柱与长横梁和短横梁连接必须采用卡式锲入式锁扣结构连接。），每张床承重不小于400kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚酯环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。

③制作采用GB/T3324—2008《家具床类主要尺寸》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》国家标准，铁床要求在工厂制作，现场安装。

④焊接要求：床体焊接部位均按照GB/T13667.3-2003标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。

⑤表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。

⑥喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。

2、颜色：灰白色

3、材质说明：

床立柱：采用50*50*1.2mm 优质方管，立柱上下端使用高强度聚氨酯材料封头，整体安装，方便，稳固结实。

床横梁：采用外径 30*60*1.2mm 优质方管。

护栏弯管采用 20*20*1.0mm 方管，经数控弯管机成型。护栏竖管采用 Ø19*1.0mm 圆管。 床板横撑方管 30*30*1.0mm，五根均匀分布。中步梯为25*25mm*1.4mm方管。楼梯脚踏板采用2.0mm厚优质冷轧钢板经冲压而成。

桌面支撑：采用25*25*1.4优质方管与1.2mm厚钢板连接件焊接而成的方框架，支撑桌面，整体安装方便，稳固结实。

床下组合柜

（1）衣柜：650mm*600mm*1650mm

衣柜采用0.6mm优质冷轧钢板制作，分上下两个单门，上门内上一不锈钢挂衣杆；门板配铝合金拉手，望通锁；柜门淡绿色，柜体灰白色。

书柜：700mm*290mm*1650mm

书柜采用0.6mm优质冷轧钢板制作；柜体灰白色

（2）书桌：1000mm*600mm*765mm

桌面采用25厚环保高密度板，四周注塑封边，台面平整光滑，前鸭舌边，灰白色。

（3）小书架：220mm*220mm*1000mm

书架采用0.6mm优质冷轧钢板制作，灰白色。

2米床的床板规格：1895mm*825mm*14mm （床板材质为多层实木板）

2.2米床的床板规格：2095mm*825mm*14mm （床板材质为多层实木板）